## Slide 1
🌳
الأردوينو للمعلمين · الدورة السادسة
صانع الذكريات التراثية
تراث نعيشه… وذكرى نحملها
إعداد وتقديم: أ. محمد زيتون
Notes: رحّب بالمعلمين. قل: «اليوم نبني لعبة حقيقية شارك بها طلاب في المرحلة الابتدائية في أولمبياد الروبوت العالمي WRO 2026: صانع الذكريات التراثية. وسنبنيها كما يبنيها المهندسون: مكوّنًا مكوّنًا».

## Slide 2
مقدّم الدورة
أ. محمد زيتون
مشرف تربوي — الابتكار والذكاء الاصطناعي وSTEAM · مدارس الأرقم
٣٣
عامًا في الميدان التعليمي
٣
كتب في تعليم الأردوينو
WRO 2026
Robots Meet Culture
فريق Al arqam inventors · مدارس الأرقم · «تراث نعيشه… وذكرى نحملها»
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
الافتتاح · ٢
Notes: عرّف بنفسك وبالمشروع في أقل من دقيقة.

## Slide 3
Notes: اترك المشهد يعمل دون كلام: طفل يقترب، فيكتشفه الحساس ويرحب به ويبدأ المؤقت. يضغط الزر الأحمر فتدور المنصة إلى الخيمة، ويسمع معلومة، ويجيب، فتخرج عملة الذكرى من فتحة «خذ ذكراك». ثم اسأل: «كم مكوّنًا شارك في هذه الثواني؟» سبعة. وسنبني كل واحد منها وحده، ثم ندمجها. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 4
المشكلة
التراث في الكتب ثابت… والأطفال يحبون ما يتحرك
📄
نصوص وصور ثابتة
انتباه قصير وتذكّر محدود
📱
الشاشات تنافس
الألعاب الرقمية السريعة أجذب من تجربة واقعية
💭
معلومة عابرة
الخيمة والسيف والفخار والملابس لا ترتبط بتجربة يتذكرها
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
الافتتاح · ٤
Notes: السؤال الهندسي الذي طرحه الفريق: كيف نصمم روبوتًا تفاعليًا يجعل تعلّم التراث السعودي تجربة ممتعة وملموسة بدل تلقين سلبي؟

## Slide 5
من الملاحظة إلى الفكرة
ثلاث أفكار… واختيار مدروس
الفكرة
الميزة
التحدي
القرار
🏠 بيت طين متحرك
قريب من البيئة التراثية
يخدم عنصرًا واحدًا وحركته محدودة
لم نختره
🌴 نخلة تفاعلية
رمز بصري واضح
المعلومات غير منظمة في محطات
لم نخترها
🎠 منصة دوّارة بأربع محطات
تجمع الحركة والاختيار والمحتوى
تحتاج معايرة دقيقة
✅ اخترناها
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
الافتتاح · ٥
Notes: لم يتوقف الفريق عند أول فكرة. هذه الصفحة وحدها درس في التفكير الهندسي لطلابكم: الفكرة الأجمل ليست دائمًا الأنسب.

## Slide 6
📚 المحتوى التراثي
أربع محطات… أربع معلومات
العنصر
ما يتعلمه الطفل
التفاعل
⛺ الخيمة
الضيافة والترحال ومكان اجتماع الأسرة والضيف
سؤال عن دورها
⚔️ السيف
رمز للفخر والشجاعة، وحضور في العرضة
صوت ثم سؤال مبسط
🏺 الفخار
حرفة يدوية ترتبط بمهارة الصانع والمواد المحلية
سؤال عن الحرفة
🧥 الملابس
تنوع الأزياء ودلالاتها عبر مناطق المملكة
اختيار صحيح
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
الافتتاح · ٦
Notes: ضوابط الفريق: لغة قصيرة مناسبة للعمر، ومعلومة واحدة في كل محطة، وأسئلة قابلة للتحقق، ومراجعة المحتوى من مصادر رسمية قبل التسجيل. والأهم: تغيير المحتوى لاحقًا دون تغيير الهيكل الروبوتي.

## Slide 7
Notes: هذا مبدأ الفريق نفسه: «نختبر المكوّن منفردًا، ثم ندمجه مع المكونات الأخرى، ثم نختبره داخل الجولة الكاملة». وهو أفضل طريقة لتدريس الإلكترونيات: كل حصة تنتهي بشيء يعمل. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 8
🎯 بنهاية الدورة تستطيع أن
أهداف الدورة
١
توصل وتبرمج سبعة مكونات على ESP32 كلًّا على حدة
٢
تدمج المكونات تدريجيًا حتى المشروع الكامل
٣
تعاير منصة دوّارة بالقياس الميداني
٤
تبني آلة حالات وقرارًا مستقلًا بلا delay طويلة
٥
تقدّم المشروع في بوث ولجنة تحكيم دولية
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
الافتتاح · ٨

## Slide 9
وعد الدورة
لم نصنع لعبة تتحدث عن التراث فحسب…
صنعنا تجربة تجعل الطفل يعيش التراث، ويتعلمه، ثم يحمل ذكراه معه
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
الافتتاح · ٩
Notes: من خاتمة ملف الفريق. المحور الأول: الصورة الكبيرة قبل أي سلك.

## Slide 10
١
المحور ١
🗺️ بنية النظام
مدخلات ← معالجة ← مخرجات… قبل أي سلك
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🗺️ بنية النظام · ١٠
Notes: ارسم المخطط على السبورة قبل أن تفتح الشريحة التالية، واطلب من المتدربين تصنيف كل مكوّن: مدخل أم مخرج؟

## Slide 11
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
تصنّف مكونات المشروع إلى مدخلات ومخرجات
٢
تتبع رحلة طفل داخل النظام
٣
تقرأ جدول أطراف ESP32 للمشروع وتفهم سبب كل اختيار
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🗺️ بنية النظام · ١١

## Slide 12
Notes: انقر كل عقدة. ثم «شاهد جولة طفل»: تسع خطوات من الاقتراب حتى العملة. لاحظوا أن ESP32 في المنتصف دائمًا: كل شيء يمر به. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 13
📌 جدول الأطراف الحقيقي
أين يتصل كل مكوّن؟
GPIO
المكوّن
ملاحظة
18 / 34
📡 HC-SR04: Trig / Echo
34 مدخل فقط: مناسب لـ Echo
21 / 22
📟 LCD عبر I2C: SDA / SCL
طرفا I2C الافتراضيان
32 · 33 · 25 · 35
🔘 أزرار المحطات الأربع
35 بلا سحب داخلي
13 / 14 / 26 / 27
🎠 ULN2003 IN1–IN4
محرك المنصة
16 / 17 · 23
🔊 DFPlayer RX / TX · 🪙 Servo العملة
السيرفو: إشارة فقط والطاقة مستقلة
36 / 39 · 4 / 5
🟢 زرا الإجابة · الليدان
36 و39 مدخلات فقط
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🗺️ بنية النظام · ١٣
Notes: الترتيب في هذا الجدول هو ترتيب بناء الدورة نفسه. علّقوه على جدار المعمل: يغني عن نصف أسئلة الطلاب.

## Slide 14
⚠️ ثلاث قواعد ESP32
قبل أن تصل أي سلك
🔋
٣٫٣ فولت
لا تدخل ٥ فولت على أي طرف إدخال: Echo يحتاج مقسّم جهد
👁️
٣٤–٣٩ مدخلات فقط
ولا سحب داخلي فيها: الأزرار عليها تحتاج مقاومة خارجية
⏚
أرضي مشترك
مصدر المحرك ومصدر السيرفو واللوحة: GND واحد
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🗺️ بنية النظام · ١٤
Notes: سنعود لكل قاعدة عند المكوّن الذي يحتاجها. لاحظ أن الفريق وضع على 34–39 مدخلات فقط (Echo والأزرار)، وهذا اختيار ذكي.

## Slide 15
✅ اختبر نفسك
أي هذه «مخرج» في المشروع؟
أ
حساس الاقتراب
أ
حساس الاقتراب
الحساس يُدخل معلومة: مدخل
ب
زر الإجابة
ب
زر الإجابة
الزر يُدخل اختيار الطفل: مدخل
ج
سيرفو العملة
✓
سيرفو العملة
صحيح: السيرفو يفعل شيئًا في العالم، يدفع العملة
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🗺️ بنية النظام · ١٥

## Slide 16
خلاصة المحور
طفل يُدخل، وESP32 يقرر، والمنصة والصوت والعملة تستجيب: ثلاث كلمات تختصر أي روبوت
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🗺️ بنية النظام · ١٦
Notes: المحور التالي: المكوّن الأول وحده، حساس الاقتراب.

## Slide 17
٢
المحور ٢
📡 المكوّن الأول: حساس الاقتراب
HC-SR04 وحده… ليعرف الروبوت أن طفلًا وصل
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
📡 ١. حساس الاقتراب · ١٧
Notes: لماذا نبدأ به؟ لأنه أول ما يحدث في الجولة: لا ضغطة أولى، الروبوت يكتشف الطفل بنفسه.

## Slide 18
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
تشرح كيف يقيس الحساس المسافة بالصدى
٢
توصله بـ ESP32 بأمان (مقسّم جهد لـ Echo)
٣
تكتب دالة تقرأ المسافة بالسنتيمتر
٤
تتأكد من وجود زائر بثلاث قراءات متتالية
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
📡 ١. حساس الاقتراب · ١٨

## Slide 19
كيف يعمل؟
خفاش إلكتروني: يصرخ… ويسمع الصدى
📢
Trig
نبضة ١٠ ميكروثانية تجعله يطلق موجة فوق صوتية لا نسمعها
👂
Echo
يبقى HIGH حتى يعود الصدى: طول النبضة = زمن الذهاب والإياب
🧮
المسافة
الزمن × ٠٫٠٣٤٣ ÷ ٢ = سنتيمتر. نقسم على ٢ لأن الصوت ذهب وعاد
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
📡 ١. حساس الاقتراب · ١٩
Notes: سرعة الصوت ٣٤٣ مترًا في الثانية = ٠٫٠٣٤٣ سم في الميكروثانية. اسألوا الطلاب: لماذا القسمة على ٢؟

## Slide 20
Notes: مقسّم الجهد مهم: Echo يخرج ٥ فولت وESP32 يتحمل ٣٫٣. مقاومة 1k من Echo إلى الطرف، و2k من الطرف إلى GND. وحدات HC-SR04P الحديثة تعمل على ٣٫٣ فولت مباشرة. 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 21
Notes: جرّبوا: يد على بعد ٢٠ سم ثم ٥٠ ثم ١٠٠. وجرّبوا قماشًا ناعمًا: يمتص الصوت فتضعف القراءة. هذا يهم في البوث: ملابس الأطفال! 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 22
Notes: اسحب الطفل ببطء: الموجات الزرقاء تذهب والخضراء تعود. حين يعبر الخط الأحمر يزيد العداد near، وبعد ثلاث قراءات متتالية فقط يُعلن «زائر». لماذا ثلاث؟ لأن طفلًا يمرّ مسرعًا أمام البوث لا يجب أن يبدأ جولة. غيّروا مسافة البدء: الفريق يحددها بالتجربة في مكان العرض. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 23
Notes: d > 2 تستبعد الصفر الذي تعيده pulseIn حين لا يعود صدى. هذه الدالة سنستدعيها في كل المحاور القادمة: هذه قوة الدوال. 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 24
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 25
Notes: 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 26
خلاصة المحور
موجة لا نسمعها، وصدى نقيس زمنه، وثلاث قراءات تؤكد: الروبوت عرف أن طفلًا وصل
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
📡 ١. حساس الاقتراب · ٢٦
Notes: المحور التالي: المكوّن الثاني، الشاشة… ثم ندمجهما في أول ترحيب.

## Slide 27
٣
المحور ٣
📟 المكوّن الثاني: الشاشة
LCD 16×2 بـ I2C وحدها… ثم أول دمج: «مرحبًا» حين يقترب الطفل
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
📟 ٢. الشاشة + الترحيب · ٢٧
Notes: بعد هذا المحور يرى المتدربون أول تفاعل حقيقي: يقتربون فيرحب بهم الروبوت.

## Slide 28
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
توصل شاشة I2C بسلكين للبيانات
٢
تكتب على السطرين وتمسح وتحدد موضع الكتابة
٣
تبني مؤقتًا تنازليًا ٠٥:٠٠ بـ millis
٤
تدمج الحساس والشاشة: ترحيب تلقائي
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
📟 ٢. الشاشة + الترحيب · ٢٨

## Slide 29
لماذا I2C؟
ستة عشر سلكًا… صارت أربعة
🔌
SDA ← 21
خط البيانات
⏱️
SCL ← 22
خط الساعة الذي ينظّم الإرسال
🏷️
العنوان 0x27
رقم الشاشة على الخط، وأحيانًا 0x3F
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
📟 ٢. الشاشة + الترحيب · ٢٩
Notes: لوحة I2C الصغيرة خلف الشاشة تحوّل سلكين إلى ستة عشر طرفًا. وإن لم تعرفوا العنوان: كود I2C Scanner الشهير يطبعه.

## Slide 30
Notes: أشهر مشكلتين: شاشة مضاءة بلا حروف (اضبطوا مقاومة التباين الزرقاء)، ومربعات سوداء في السطر الأول (العنوان خطأ أو الأسلاك معكوسة). 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 31
Notes: الشاشة لا تعرض الحروف العربية مباشرة: تحتاج «رموزًا مخصصة» صعبة. لهذا اختار الفريق: الشرح العربي بالصوت، والشاشة للأسماء القصيرة والمؤقت. 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 32
Notes: المؤقت ٠٥:٠٠ من ملف الفريق: «حد مرئي للجولة» يراه الزائر والحكم دون تخمين. وmillis لا تجمّد الروبوت كما تفعل delay. 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 33
Notes: هذا أول «دمج»: مكوّنان كل منهما مختبر وحده، والآن معًا. اطلبوا من المتدربين تجربته بأجسادهم: يقتربون ويبتعدون. ولاحظوا متغير was: هو بذرة «آلة الحالات» التي سنبنيها في المحور الحادي عشر. 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 34
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 35
خلاصة المحور
مكوّنان نجحا وحدهما…
فنجحا معًا: طفل يقترب، فتقول له الشاشة «مرحبًا» ويبدأ المؤقت
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
📟 ٢. الشاشة + الترحيب · ٣٥
Notes: المحور التالي: المكوّن الثالث، الأزرار، ثم ندمجه ليختار الطفل محطته.

## Slide 36
٤
المحور ٤
🔘 المكوّن الثالث: الأزرار
أربعة للمحطات واثنان للإجابة… ثم يختار الطفل محطته
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🔘 ٣. الأزرار + الاختيار · ٣٦
Notes: الزر أبسط مكوّن… ويخفي أشهر فخّين في ESP32: الأطراف العائمة، والارتداد.

## Slide 37
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
توصل الأزرار بـ INPUT_PULLUP
٢
تحل مشكلة الأطراف ٣٥ و٣٦ و٣٩ بمقاومة خارجية
٣
تزيل ارتداد الزر
٤
تدمج: الطفل يضغط فتعرض الشاشة اسم المحطة
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🔘 ٣. الأزرار + الاختيار · ٣٧

## Slide 38
فخّان
لماذا يضغط الزر نفسه… أحيانًا؟
👻
الطرف العائم
طرف غير موصول بشيء يلتقط الضجيج فيقرأ LOW وHIGH عشوائيًا. الحل: مقاومة سحب تثبّته على HIGH
⚡
الارتداد
تلامس المعدن يهتز أجزاء من الثانية: ضغطة واحدة تُقرأ مرتين أو ثلاثًا. الحل: ننتظر ٢٠ مللي ثانية ونتأكد
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🔘 ٣. الأزرار + الاختيار · ٣٨
Notes: ESP32 فيه مقاومات سحب داخلية في أغلب الأطراف (INPUT_PULLUP)… إلا 34 إلى 39. والفريق وضع زر السيف على 35 وزري الإجابة على 36 و39: تحتاج مقاومات 10k خارجية.

## Slide 39
Notes: كل زر: طرف إلى المنفذ، وطرف إلى GND. وعلى 35 و36 و39: مقاومة 10k من المنفذ إلى 3.3V. الضغط = LOW. 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 40
Notes: ابدأ والمقاومة الخارجية مطفأة: الخانات الثلاث المخططة تقرأ LOW عشوائيًا ويزيد عداد «ضغطات وهمية» دون أن يلمسها أحد! ثم فعّل المقاومة. ثم اضغط الأزرار والارتداد مطفأ: ضغطة واحدة تُقرأ أكثر من مرة. فعّل إزالة الارتداد: الرقمان يتطابقان. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 41
Notes: لماذا المصفوفة؟ لأننا سنقرأ المحطات الأربع بحلقة for واحدة بدل أربعة شروط. هذا يجعل إضافة محطة خامسة سطرًا واحدًا (ومن خطط الفريق: محطات لمناطق المملكة). 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 42
Notes: ثلاثة مكونات تعمل معًا الآن. اختبروا: ابتعدوا واضغطوا زرًا: لا يحدث شيء. هذا «قفل» مقصود. وسنرى أقفالًا أذكى في آلة الحالات. 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 43
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 44
✅ اختبر نفسك
زر الإجابة «ب» يُضغط وحده كل بضع ثوانٍ. ما السبب الأرجح؟
أ
الزر تالف
أ
الزر تالف
ممكن، لكن الأرجح الطرف نفسه
ب
الطرف 39 عائم: لا مقاومة سحب خارجية
✓
الطرف 39 عائم: لا مقاومة سحب خارجية
صحيح: 36 و39 لا سحب داخلي فيهما
ج
الكود فيه حلقة لا نهائية
ج
الكود فيه حلقة لا نهائية
الحلقة لا تضغط الأزرار
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🔘 ٣. الأزرار + الاختيار · ٤٤

## Slide 45
خلاصة المحور
مقاومة صغيرة تُسكت الأشباح، وعشرون مللي ثانية تُهدّئ الارتداد: والآن يختار الطفل محطته بثقة
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🔘 ٣. الأزرار + الاختيار · ٤٥
Notes: المحور التالي: المكوّن الرابع، المحرك… والمنصة تدور فعلًا إلى ما اختاره الطفل.

## Slide 46
٥
المحور ٥
🎠 المكوّن الرابع: المنصة الدوّارة
28BYJ-48 وULN2003… ثم تدور المنصة إلى ما اختاره الطفل
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🎠 ٤. المنصة الدوّارة · ٤٦
Notes: قلب المشروع الميكانيكي: منصة محيطها نحو ٦٥ سم، مقسومة إلى أربعة أرباع، وعليها المجسمات الأربعة.

## Slide 47
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
توصل المحرك بدرايفر ULN2003 وبمصدر 6V مستقل
٢
تكتب ترتيب الأطراف الصحيح للمكتبة
٣
تحسب الخطوات بين المحطات وتختار الطريق الأقصر
٤
تدمج: الزر يدير المنصة والشاشة تعلن
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🎠 ٤. المنصة الدوّارة · ٤٧

## Slide 48
لماذا محرك خطوي؟
منصة تعرف أين هي
🔢
نحو ٢٠٤٨ خطوة للدورة
فالربع (محطة واحدة) نحو ٥١٢ خطوة نظريًا
🐢
بطيء وقوي
التروس الداخلية تعطيه قوة تحمل المجسمات
🏠
الخيمة نقطة البداية
نبدأ دائمًا منها، ونحسب كل شيء نسبةً إليها
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🎠 ٤. المنصة الدوّارة · ٤٨
Notes: السيرفو لا يدور دورة كاملة، ومحرك التيار المستمر لا يعرف موضعه. الخطوي يعدّ خطواته، فيعرف أين المحطة.

## Slide 49
Notes: المحرك على مصدر ٦ فولت مستقل كما في ملف الفريق، وأرضي المصدر متصل بأرضي ESP32. تغذية المحرك من اللوحة تسبب إعادة تشغيل مفاجئة. 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 50
Notes: أول تجربة: هل يعود المجسم إلى الخيمة بعد أربع حركات بالضبط؟ غالبًا لا… والسبب موضوع المحور القادم: المعايرة. 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 51
Notes: اضغط الألوان: المنصة تأخذ الطريق الأقصر (السيف من الخيمة: ربع للخلف لا ثلاثة للأمام). راقب «خطأ التوقف» بعد عدة حركات: يكبر! لأن الربع الحقيقي ليس ٥١٢. جرّب ٥١٠ ثم ٥٠٨. وارفع الحمل: يضيع أكثر. ثم «مستشعر البداية»: فكرة الفريق للتطوير، يعيد الصفر عند الخيمة. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 52
Notes: مثال على السبورة: من الملابس (٢) إلى الخيمة (٠): (٠ − ٢ + ٤) % ٤ = ٢ ربعان. من الخيمة (٠) إلى السيف (٣): ٣ ← −١ ربع للخلف. 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 53
Notes: أربعة مكونات معًا! لاحظوا: أثناء goStation لا يقرأ الروبوت شيئًا ولا يتحدث المؤقت (step تحجز المعالج). يكفي الآن، وسنحلها في المحور الحادي عشر بخطوة واحدة في كل دورة loop. 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 54
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 55
خلاصة المحور
يضغط الطفل الأحمر…
فتدور الخيمة إليه: أربعة مكونات، كل منها اختُبر وحده، تعمل الآن معًا
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🎠 ٤. المنصة الدوّارة · ٥٥
Notes: المحور التالي: لماذا لا تتوقف المنصة في المكان الصحيح تمامًا؟ المعايرة.

## Slide 56
٦
المحور ٦
📏 المعايرة: الرقم يأتي من القياس
عشر محاولات لكل محطة… وعامل واحد في كل مرة
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
📏 المعايرة · ٥٦
Notes: هذا المحور يفرّق بين مشروع «يعمل أحيانًا» ومشروع «يعمل أمام الحكم». الفريق جعل المعايرة جزءًا رئيسيًا من الحل لا خطوة اختيارية.

## Slide 57
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
تفسّر لماذا تختلف الخطوات الفعلية عن النظرية
٢
تنفذ خطة اختبار بعشر محاولات لكل محطة
٣
تغيّر عاملًا واحدًا فقط في كل اختبار
٤
تسجّل القيمة النهائية في الكود بدليل
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
📏 المعايرة · ٥٧

## Slide 58
لماذا يخطئ؟
ثلاثة أسباب تبعد المنصة عن المحطة
⚙️
نسبة التروس
الحقيقية نحو ١:٦٣٫٧ لا ١:٦٤: الدورة نحو ٢٠٣٨ خطوة لا ٢٠٤٨
🏋️
الحمل والاحتكاك
المجسمات تثقل المنصة فتضيع خطوات، خاصة بالسرعة العالية
➕
التراكم
خطأ صغير في كل حركة يكبر بعد جولات كثيرة
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
📏 المعايرة · ٥٨
Notes: الفريق كتب: «قد تختلف النتيجة بسبب الاحتكاك ونسبة التروس وحمل المجسمات؛ لهذا أصبحت المعايرة جزءًا رئيسيًا من الحل».

## Slide 59
خطوات الفريق
خمس مراحل للمعايرة
المرحلة
ما فعله الفريق
الدليل
🏠 نقطة مرجعية
ثبّتنا الخيمة موضعًا للبداية
علامة مرجعية على القاعدة
🧪 تجربة أولى
حرّكنا المنصة بقيمة أولية
عدد الخطوات وزاوية الخطأ
🔧 تعديل
ضبطنا عدد الخطوات أو السرعة
القيمة الجديدة
🔁 تكرار
أعدنا القياس لكل محطة
عدد مرات التكرار
✅ اعتماد
سجلنا القيمة النهائية في الكود
القيمة الفعلية
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
📏 المعايرة · ٥٩
Notes: ارسموا علامة صغيرة على القاعدة أمام الطفل، وعلامة على حافة كل ربع في المنصة. الخطأ = المسافة بين العلامتين.

## Slide 60
Notes: اضغط «١٠ محاولات» بالقيمة ٥١٢: الخطأ يكبر مع المحاولات، والنجاح ضعيف. سجّل «قبل المعايرة». ثم غيّر عاملًا واحدًا فقط: الخطوات إلى ٥١٠ مثلًا، وأعد. ثم جرّب السرعة: فوق ١٢ تضيع خطوات. الهدف: ٩٠٪ من المحاولات ضمن ±٣ درجات. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 61
🧠 قاعدة الفريق
لا نغيّر أكثر من عامل واحد
1️⃣
عامل واحد
لو غيّرنا الخطوات والسرعة معًا وتحسّن الأداء… فمن السبب؟ لا نعرف
📝
سجّل ثم قرّر
التاريخ، والمكوّن، والتعديل، والأثر بعد إعادة الاختبار
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
📏 المعايرة · ٦١
Notes: هذا هو المنهج العلمي نفسه: متغير مستقل واحد. علّموه لطلابكم في الروبوت… وسيستعملونه في كل مختبر علوم.

## Slide 62
🚀 تطوير مخطط
مستشعر البداية (Home Sensor)
🧲
الفكرة
حساس صغير (مغناطيسي أو ضوئي) عند محطة الخيمة
♻️
الفائدة
بعد كل جولة تعود المنصة حتى يراها الحساس: الخطأ يرجع صفرًا مهما تراكم
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
📏 المعايرة · ٦٢
Notes: من خطط الفريق المستقبلية. في المحاكي السابق رأيتم زر «مستشعر البداية»: هذه وظيفته.

## Slide 63
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 64
خلاصة المحور
الرقم في الكود ليس تخمينًا…
إنه نتيجة عشر محاولات، وعامل واحد، وسجلّ صادق
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
📏 المعايرة · ٦٤
Notes: المحور التالي: المكوّن الخامس، الصوت: المنصة تصل… فتحكي القصة.

## Slide 65
٧
المحور ٧
🔊 المكوّن الخامس: الصوت
DFPlayer Mini وحده… ثم المنصة تصل فتحكي القصة
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🔊 ٥. الصوت + القصة · ٦٥
Notes: الصوت يحوّل المجسم الصامت إلى راوٍ. والطفل الذي لا يقرأ بعد يتعلم أيضًا.

## Slide 66
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
تجهّز بطاقة الذاكرة بأسماء ملفات صحيحة
٢
توصل المشغّل على المنفذ التسلسلي الثاني
٣
تشغّل ملفًا برقمه وتضبط الصوت
٤
تدمج: كل محطة تروي معلومتها
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🔊 ٥. الصوت + القصة · ٦٦

## Slide 67
بطاقة الذاكرة
ملفات مرقّمة… ومحتوى قابل للتغيير
📁
0001.mp3
الترحيب
🎵
0002 – 0005
الخيمة، الفخار، الملابس، السيف
✅
0006 · 0007
أحسنت · حاول مرة أخرى
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🔊 ٥. الصوت + القصة · ٦٧
Notes: سجّلوا الصوت بأصوات الطلاب أنفسهم! ومن ميزة التصميم في ملف الفريق: نغيّر الملفات والأسئلة دون أن نغيّر الهيكل الروبوتي. موضوع جديد = بطاقة ذاكرة جديدة.

## Slide 68
Notes: TX في المشغّل إلى RX في اللوحة والعكس. ومقاومة 1k على السلك الداخل إلى المشغّل تقلل الطنين. والسماعة صغيرة (٣ واط) على SPK1 وSPK2 مباشرة. 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 69
Notes: اضغط الترحيب ثم المحطات: لاحظ اسم الملف يضيء في القائمة، وموجة الصوت، والسماعة في اللوحة. واقرأ التنبيه: الشرح العربي بالصوت، والشاشة للاسم القصير والمؤقت. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 70
Notes: نسخ الملفات بالترتيب على بطاقة فارغة مهم: بعض المشغّلات تعتمد ترتيب النسخ لا الاسم. انسخوا 0001 أولًا ثم 0002… 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 71
Notes: خمسة مكونات! لاحظوا كيف صارت loop أقصر رغم أن المشروع أكبر: الدوال تخفي التفاصيل. هذا ما يسميه المهندسون «التجريد». 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 72
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 73
خلاصة المحور
ملف صغير على بطاقة…
يجعل الخيمة تحكي عن الضيافة، والسيف يحكي عن العرضة
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🔊 ٥. الصوت + القصة · ٧٣
Notes: المحور التالي: المكوّن السادس، السؤال: الليدان وزرا الإجابة.

## Slide 74
٨
المحور ٨
🟢 المكوّن السادس: السؤال والإجابة
ليد أخضر وليد أحمر وزرّان… والطفل يجيب
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🟢 ٦. السؤال والإجابة · ٧٤
Notes: من «يسمع» إلى «يجيب»: التعلّم النشط يبدأ هنا.

## Slide 75
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
توصل الليدين بمقاومتيهما
٢
تقرأ الإجابة من زرين وتعيد -1 إن لم يُضغط شيء
٣
تعرض النتيجة بالضوء والصوت معًا
٤
تدمج: معلومة ← سؤال ← نتيجة
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🟢 ٦. السؤال والإجابة · ٧٥

## Slide 76
تغذية راجعة فورية
عينان وأذنان: الطفل يعرف النتيجة فورًا
🟢
أخضر ← 4
إجابة صحيحة، مع «أحسنت» من السماعة
🔴
أحمر ← 5
ليست صحيحة… مع تشجيع لا عقاب
🔘
أ ← 36 · ب ← 39
زرّان فقط: سؤال بخيارين مناسب للطفل الصغير
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🟢 ٦. السؤال والإجابة · ٧٦
Notes: لماذا خياران فقط؟ الأطفال في المرحلة الابتدائية: سؤال قصير وواضح، ومعلومة واحدة في كل محطة، كما في ضوابط الفريق.

## Slide 77
Notes: زرا الإجابة وصّلناهما في محور الأزرار (36 و39 بمقاومتين خارجيتين). هنا نضيف الليدين فقط. 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 78
Notes: لماذا −١؟ لأن loop تسأل عشرات المرات في الثانية «هل أجاب؟». −١ تعني «لا، ما زلنا ننتظر». 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 79
Notes: هذا الكود يعمل… لكنه «يحبس» الروبوت: أثناء delay وwhile لا يتحدث المؤقت ولا يرى الحساس. اكتبوا على السبورة: «يعمل، لكن ليس احترافيًا». سنعود إليه في آلة الحالات لنزيل الحبس. 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 80
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 81
خلاصة المحور
ستة مكونات: الطفل يقترب، ويختار، ويرى، ويسمع، ويجيب…
وينتظر مكافأته
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🟢 ٦. السؤال والإجابة · ٨١
Notes: المحور التالي: المكوّن السابع والأجمل، عملة الذكرى.

## Slide 82
٩
المحور ٩
🪙 المكوّن السابع: عملة الذكرى
سيرفو + ترس + قضيب مسنن… والإجابة الصحيحة تصير ذكرى في اليد
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🪙 ٧. عملة الذكرى · ٨٢
Notes: الابتكار الرئيسي في المشروع: «العملة تُمنح بعد استجابة صحيحة في نهاية مسار تعليمي… فتتحول المعلومة إلى ذكرى ملموسة».

## Slide 83
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
تشرح تحويل الدوران إلى حركة خطية بالترس والقضيب
٢
تحسب مسافة الدفع s = r × θ
٣
تبرمج السيرفو مع قفل يمنع تكرار المكافأة
٤
تدمج: الإجابة الصحيحة تُخرج العملة
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🪙 ٧. عملة الذكرى · ٨٣

## Slide 84
كيف تعمل الآلية؟
من دوران صغير… إلى عملة في يد طفل
🔄
السيرفو يدير الترس (Pinion)
بزاوية محددة نكتبها في الكود
➡️
الترس يتشابك مع القضيب (Rack)
فيتحول الدوران إلى حركة في خط مستقيم
🪙
القضيب يدفع العملة
من أسفل الخزان إلى فتحة «خذ ذكراك» دون لمس يدوي
↩️
يعود السيرفو
إلى وضع الاستعداد للجولة التالية
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🪙 ٧. عملة الذكرى · ٨٤
Notes: نفس الآلية في مقود السيارة! اعرضوا صورة ترس وقضيب من لعبة LEGO أو أي آلة قديمة. والعملات خشبية عليها رسم المحطة، والخطة القادمة للفريق: مواد أكثر استدامة.

## Slide 85
Notes: الفريق واجه «سيرفو غير مستقر على منفذ» فغيّر المنفذ وتحقق من التغذية والأرضي، وتعلّم أن «ليست كل مشكلة برمجية». لهذا: طاقة مستقلة وأرضي مشترك. 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 86
Notes: حرّك زاوية السيرفو ببطء: الترس يدور والقضيب يتقدم، والمسافة تُحسب s = r × θ. بنصف قطر ١٠ مم: كم درجة لنصل ٣٢ مم؟ (نحو ١٨٤°… أكثر من مدى السيرفو!) كبّروا الترس إلى ١٦ مم: تكفي ١١٥ درجة تقريبًا. هذا تصميم ميكانيكي بالحساب. ثم «giveCoin» مرتين: القفل يمنع الثانية. ثم «الطاقة من اللوحة»: ارتجاف. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 87
Notes: متى نفتح القفل؟ عند اختيار محطة جديدة: coinGiven = false. هكذا عملة واحدة لكل محطة، وأربع عملات للجولة كاملة. 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 88
Notes: لحظة احتفال! كل المكونات السبعة تعمل. لكن… أين السؤال المساعد عند الخطأ؟ وماذا عن delay وwhile التي تحبس الروبوت؟ هذا ما يجعل المشروع «عالميًا»: المحوران ١١ و١٢. 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 89
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 90
✅ اختبر نفسك
لماذا لا يحصل الطفل على عملة عند كل محطة تلقائيًا؟
أ
لتوفير العملات
أ
لتوفير العملات
ليس السبب الأساسي
ب
لأن السيرفو بطيء
ب
لأن السيرفو بطيء
السيرفو سريع بما يكفي
ج
لأن المكافأة مرتبطة بالتعلم: تُمنح بعد إجابة صحيحة
✓
لأن المكافأة مرتبطة بالتعلم: تُمنح بعد إجابة صحيحة
صحيح: «العملة ليست مكافأة عشوائية»… إنها ذكرى معلومة تعلّمها
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🪙 ٧. عملة الذكرى · ٩٠

## Slide 91
خلاصة المحور
ترس يدور، وقضيب يدفع، وعملة خشبية تخرج: المعلومة صارت ذكرى يحملها الطفل إلى بيته
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🪙 ٧. عملة الذكرى · ٩١
Notes: المحور التالي: قبل أن نجمع كل شيء في صندوق واحد… الطاقة الآمنة.

## Slide 92
١٠
المحور ١٠
⚡ الطاقة الآمنة والتركيب الكامل
سبعة مكونات في صندوق واحد… بلا مفاجآت
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
⚡ الطاقة والتركيب الكامل · ٩٢
Notes: كل مكوّن عمل وحده على الطاولة. الآن نجمعها في الصندوق الحقيقي، وهنا تظهر مشكلات الطاقة.

## Slide 93
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
تشرح لماذا نفصل مصادر طاقة المحركات
٢
تصل الأرضي المشترك وتفحصه
٣
تركّب المنظومة كاملة بأطرافها الحقيقية
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
⚡ الطاقة والتركيب الكامل · ٩٣

## Slide 94
قرار الفريق
ثلاثة مصادر… وأرضي واحد
🎠
6V للمنصة
المحرك الخطوي يسحب تيارًا ثابتًا أثناء الحركة
🪙
4.5V للسيرفو
السيرفو يسحب دفعة تيار مفاجئة عند الحركة
⏚
GND مشترك
بين المصادر ولوحة ESP32: مرجع واحد للإشارات
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
⚡ الطاقة والتركيب الكامل · ٩٤
Notes: لماذا نفصل؟ «لتقليل هبوط الجهد أثناء الحركة» كما كتب الفريق. حين يسحب المحرك تيارًا من مصدر اللوحة نفسه، يهبط الجهد فتُعاد اللوحة أو يرتجف السيرفو.

## Slide 95
Notes: ركّبوا بالترتيب نفسه الذي تعلمناه: الحساس، الشاشة، الأزرار، المحرك، الصوت، الليدان، السيرفو. وبعد كل مكوّن: شغّلوا كوده الصغير. لا تركّبوا كل شيء ثم تشغّلوه مرة واحدة! 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 96
🧯 قصص من الفريق
مشكلات حقيقية… بصيغة هندسية
المشكلة
الفرضية والاختبار
الدرس
تعطّل لوحة ESP32
كود بسيط على لوحة بديلة لعزل السبب
ابدأ بأبسط اختبار قبل تغيير أجزاء كثيرة
سيرفو غير مستقر
تغيير المنفذ وفحص التغذية والأرضي
ليست كل مشكلة برمجية
المحرك مختلف داخل النظام
اختباره منفردًا ثم مع الحمل الفعلي
الدمج التدريجي يكشف أثر الحمل والطاقة
توقف غير دقيق
تكرار القياس وتعديل الخطوات والسرعة
القيمة النهائية من قياس ميداني
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
⚡ الطاقة والتركيب الكامل · ٩٦
Notes: صيغة الفريق: مشكلة ← فرضية ← اختبار ← نتيجة ← درس. علّموها لطلابكم: الخطأ ليس عيبًا مخفيًا، بل دليل على تطور الحل.

## Slide 97
Notes: 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 98
خلاصة المحور
محرك على مصدره، وسيرفو على مصدره، وأرضي واحد يجمعهم: صندوق يعمل طوال يوم المعرض
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
⚡ الطاقة والتركيب الكامل · ٩٨
Notes: المحور التالي: الكود الاحترافي، آلة الحالات.

## Slide 99
١١
المحور ١١
🔀 آلة الحالات
من كود «يعمل» إلى كود عالمي: لا delay طويلة، ولا أزرار في غير وقتها
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🔀 آلة الحالات · ٩٩
Notes: كودنا في المحور التاسع يعمل… لكنه يحبس الروبوت في delay وwhile. هنا نعيد كتابته كما يكتبه المحترفون.

## Slide 100
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
تقسّم الجولة إلى ست حالات واضحة
٢
تكتبها بـ enum وswitch
٣
تقفل الأزرار التي لا تناسب الحالة
٤
تدير الحركة والصوت دون حبس (non-blocking)
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🔀 آلة الحالات · ١٠٠

## Slide 101
جدول الحالات من ملف الفريق
ست حالات… كل منها تنتظر شيئًا واحدًا
الحالة
ماذا تنتظر؟
الانتقال
WAIT انتظار زائر
مسافة مناسبة من HC-SR04
ترحيب ← CHOOSE
CHOOSE اختيار عنصر
ضغط أحد أزرار المحطات
دوران ومحتوى ← BUSY
BUSY انشغال
انتهاء الحركة والصوت
السؤال الأول ← ANS1
ANS1 إجابة أولى
إجابة الطفل
عملة ← CHOOSE · أو مساعد ← ANS2
ANS2 إجابة ثانية
إجابة بعد المساعدة
مع أو دون عملة ← CHOOSE
DONE نهاية الجولة
انتهاء الوقت أو العملات الأربع
إعادة الضبط ← WAIT
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🔀 آلة الحالات · ١٠١
Notes: ارسموا الحالات دوائر على السبورة والأسهم بينها، قبل أي كود. هذا الرسم هو «التصميم»، والكود ترجمته.

## Slide 102
Notes: ابدأ بـ «اقترب طفل»، ثم «زر محطة»، ثم «انتهت الحركة والصوت»، ثم «إجابة خاطئة» ثم «صحيحة». الآن جرّب الخطأ: اضغط «زر محطة» وأنت في BUSY: مرفوض! «الأزرار مقفلة أثناء الدوران». هذا ما كتبه الفريق: «لا يقبل الروبوت الأزرار التي لا تناسب الحالة الحالية». 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 103
Notes: لا delay طويلة في أي مكان! loop تدور آلاف المرات في الثانية، وفي كل مرة تفعل شيئًا صغيرًا. هكذا يرى الحساس ويتحدث المؤقت ويدور المحرك… معًا. 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 104
Notes: نفس الفكرة للصوت: audioDone تسأل المشغّل «هل انتهيت؟» (df.available ثم DFPlayerPlayFinished) بدل delay(6000). هذا ما يسميه الفريق في ملفه: non-blocking. 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 105
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 106
✅ اختبر نفسك
طفل يضغط زر «السيف» والمنصة ما زالت تدور إلى الخيمة. ماذا يحدث؟
أ
تتوقف وتذهب للسيف
أ
تتوقف وتذهب للسيف
هذا ما يحدث بلا آلة حالات: فوضى
ب
لا شيء: الحالة BUSY لا تقرأ أزرار المحطات
✓
لا شيء: الحالة BUSY لا تقرأ أزرار المحطات
صحيح: قفل مقصود يحمي التجربة والتشغيل
ج
يتعطل الروبوت
ج
يتعطل الروبوت
آلة الحالات تمنع ذلك
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🔀 آلة الحالات · ١٠٦

## Slide 107
خلاصة المحور
ست حالات، وswitch واحدة، ولا delay طويلة: الروبوت يرى ويسمع ويتحرك…
في الوقت نفسه
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🔀 آلة الحالات · ١٠٧
Notes: المحور التالي: منطق القرار المستقل والسؤال المساعد.

## Slide 108
١٢
المحور ١٢
🧠 روبوت يقرر
لا رحلة واحدة للجميع: القرار يتغير بحسب إجابة الطفل
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🧠 القرار المستقل · ١٠٨
Notes: شرط مسابقة Future Innovators: الروبوت يتخذ قرارات. وهنا القرار تعليمي: كيف نساعد طفلًا أخطأ؟

## Slide 109
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
ترسم شجرة القرار بمساراتها الثلاثة
٢
تكتب دالتي الإجابة الأولى والثانية
٣
تصمم سؤالًا مساعدًا يعلّم لا يعاقب
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🧠 القرار المستقل · ١٠٩

## Slide 110
المسارات من ملف الفريق
ثلاثة مسارات… لثلاثة أطفال مختلفين
المسار
استجابة الطفل
قرار الروبوت
الناتج
أ
صحيحة من أول مرة
تغذية راجعة إيجابية ويُفعّل Servo
🪙 عملة الذكرى
ب
خاطئة أولًا
سؤال ثانٍ بمساعدة إضافية
💡 فرصة تعلّم ثانية
ب٢
خاطئة في الثانية أيضًا
ينهي المحطة دون العملة
⏭️ الجولة التالية
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🧠 القرار المستقل · ١١٠
Notes: الفريق كتب: «لا يقدم النظام المكافأة تلقائيًا عند كل محطة، ولا يكرر السؤال بالطريقة نفسها عند الخطأ». والإجابة الصحيحة بعد المساعدة تمنح العملة أيضًا.

## Slide 111
Notes: أجب «أ» من أول مرة: المسار أ. محطة أخرى، أجب «ب»: سؤال مساعد بمعلومة جديدة، ثم «أ»: عملة بعد المساعدة. ثم جرّب «ب» مرتين: المسار ب٢. اسألوا: أي المسارات علّم الطفل أكثر؟ 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 112
Notes: لاحظوا: القرار يعتمد على بيانات (إجابة الطفل)، والنتيجة مختلفة لكل طفل. هذا هو «القرار المستقل» الذي يبحث عنه الحكام. 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 113
💡 فن السؤال المساعد
المساعدة تعلّم… لا تكشف الجواب
🔍
معلومة جديدة
«تذكّر: كان الضيف يُستقبل فيها…» قبل السؤال
🔀
صيغة مختلفة
لا نكرر السؤال نفسه بكلماته
🙂
نبرة مشجعة
الأحمر ليس عقابًا: «حاول مرة أخرى»
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🧠 القرار المستقل · ١١٣
Notes: نشاط جميل للمعلمين: اكتبوا سؤالًا وسؤالًا مساعدًا لمحطة خامسة من منطقتكم: القط العسيري، أو السدو، أو القهوة السعودية.

## Slide 114
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 115
خلاصة المحور
الروبوت لا يعطي الجميع الرحلة نفسها: يكافئ من عرف، ويساعد من أخطأ، ويشجع من تعثر
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🧠 القرار المستقل · ١١٥
Notes: المحور التالي: الجولة الكاملة، كل شيء معًا.

## Slide 116
١٣
المحور ١٣
🎮 الجولة الكاملة
من «اقترب لبدء اللعبة»… إلى «حارس الذكريات التراثية»
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🎮 الجولة الكاملة · ١١٦
Notes: كل ما بنيناه في اثني عشر محورًا يعمل الآن في تجربة واحدة.

## Slide 117
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
تتبع تجربة الطفل كاملة
٢
تختبر المشروع بخطة اختبار حقيقية
٣
تسجل النتائج الفعلية لا التقديرية
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🎮 الجولة الكاملة · ١١٧

## Slide 118
Notes: ومن يجمع العملات الأربع يحصل على لقب «حارس الذكريات التراثية»: هذا يشجع الطفل على إكمال المحطات كلها. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 119
Notes: العبها كما يلعبها الطفل: «اقترب» ثم اختر محطة. جرّب ضغط زر آخر أثناء الدوران: مقفل. أجب صحيحًا وخاطئًا. اجمع العملات الأربع: لقب حارس الذكريات التراثية. ولاحظ المؤقت: تحت الدقيقة يرمش. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 120
🧪 خطة الاختبار
النتائج الفعلية فقط: لا أرقام تقديرية
الاختبار
المحاولات
النجاح
الملاحظة
توقف المنصة عند كل محطة (×٤)
١٠
… / ١٠
زاوية الخطأ
استشعار اقتراب الزائر
١٠
… / ١٠
المسافة المعتمدة
إخراج عملة الذكرى
١٠
… / ١٠
انحشار أم خروج سليم
الأزرار والصوت والليدان
١٠
… / ١٠
ضغطات وهمية؟
الجولة كاملة بالمسارين
٥
… / ٥
زمن الجولة الفعلي
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🎮 الجولة الكاملة · ١٢٠
Notes: من مبادئ الفريق: «هذه الصفحة لتسجيل النتائج الفعلية فقط»، مع التاريخ وصورة من اختبار حقيقي. هذا الصدق يقنع الحكام أكثر من أي رقم كبير.

## Slide 121
📈 الأثر وكيف نقيسه
لا نكتب أثرًا قبل أن نقيسه
🏁
إكمال الجولة
عدد الجولات المكتملة، أو ملاحظة فريق العرض
🧠
تذكّر المعلومة
سؤال قصير بعد الجولة، بموافقة المدرسة
⭐
جاذبية المحطات
أي محطة يختارها الأطفال أكثر؟
💬
وضوح التفاعل
ملاحظات الأطفال والمعلمين أو استبيان مبسط
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🎮 الجولة الكاملة · ١٢١
Notes: الفريق كتب: «نعرض الأثر هدفًا، ثم نضيف دليلًا حقيقيًا عندما يتوفر». درس في الأمانة العلمية.

## Slide 122
خلاصة المحور
يختار، ويرى، ويسمع، ويجيب، ثم يحمل عملة مرتبطة بما تعلّمه: هذه هي «تراث نعيشه…
وذكرى نحملها»
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🎮 الجولة الكاملة · ١٢٢
Notes: المحور الأخير: البوث والعرض والتحكيم.

## Slide 123
١٤
المحور ١٤
🎪 البوث والعرض والتحكيم
المسرح الذي يحكي فيه الطالبان قصة مشروعهما
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🎪 البوث والختام · ١٢٣
Notes: «البوث ليس ديكورًا منفصلًا، بل هو المسرح الذي يشرح فيه الطالبان المشكلة ورحلتهما والحل» من ملف الفريق.

## Slide 124
Notes: انقر كل عنصر. الفكرة الأساسية: الروبوت في المنتصف دائمًا، والحكم يرى الطالبين والمؤقت في الوقت نفسه. والزينة (دلة، فانوس، سلال) لا تحجب الروبوت أبدًا. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 125
🎥 فيديو ٥ دقائق
لقطة واحدة متصلة… بلا مونتاج
1️⃣
المشكلة
التراث في الكتب ثابت، والطفل يحب ما يتحرك
2️⃣
رحلة الحل
الأفكار الثلاث، ولماذا اخترنا المنصة
3️⃣
تشغيل الروبوت
جولة حية بالمسارين: الصحيح والمساعدة
4️⃣
الهوية والبوث
السدو والألوان والشعار
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🎪 البوث والختام · ١٢٥
Notes: تدرّبوا على الفيديو خمس مرات على الأقل. لقطة واحدة تعني: أي خطأ يعيد التصوير من البداية، فالتدريب يصنع الثقة.

## Slide 126
Notes: الجملة الأخيرة هي شعار المشروع بالإنجليزية كما في لوحة الفريق: «Our Heritage… A Memory We Carry». 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 127
🚀 الاستخدام والتوسع
من المسابقة… إلى كل مكان
المجال
الاستخدام
ما يلزم قبل التطبيق
🏫 المدارس
ركن تفاعلي داعم للهوية الوطنية
تجربة مع معلم وتحديث الأسئلة
🏛️ المتاحف والفعاليات
محطة قصيرة للزوار الصغار
متانة أعلى وإشراف أثناء التشغيل
🗺️ مناطق المملكة
محطات تحكي عناصر من كل منطقة
بحث ومراجعة مع مصادر موثوقة
🔊 المحتوى
تغيير الملفات والأسئلة
تنظيم ملفات الذاكرة وتوثيق النسخة
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🎪 البوث والختام · ١٢٧
Notes: ومن خطط الفريق: مستشعر البداية عند الخيمة، وتقرير تعلّم بسيط للأهل أو المعلم مع مراعاة الخصوصية، وعملات من مواد مستدامة.

## Slide 128
Notes: 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 129
خارطة الطريق
درّس المشروع في عشرة أسابيع
١
الأسبوع ١: المشكلة والفكرة والمحتوى التراثي — بحث مبسط ومقارنة الأفكار
٢
الأسبوعان ٢–٣: الحساس والشاشة والأزرار — ثلاثة مكونات ودمجان
٣
الأسبوعان ٤–٥: المنصة والمعايرة — بناء المنصة والمجسمات وجدول العشر محاولات
٤
الأسبوعان ٦–٧: الصوت والسؤال والعملة — تسجيل الأصوات وآلية الترس والقضيب
٥
الأسبوعان ٨–٩: آلة الحالات والقرار والاختبار — الكود الاحترافي والنتائج الفعلية
٦
الأسبوع ١٠: البوث والفيديو — بروفات العرض بلغتين
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🎪 البوث والختام · ١٢٩
Notes: وزّعوا الأدوار كما في ملف الفريق: التصميم الميكانيكي والقياس، والبرمجة والاختبار والتوثيق، والعمل المشترك في البحث والقرار والعرض.

## Slide 130
نشاط ختامي — ثلاث دقائق
محطتي الخامسة
١
أي عنصر تراثي من منطقتك تضيفه محطةً خامسة؟
٢
ما المعلومة الواحدة التي يتعلمها الطفل منه؟
٣
اكتب سؤالًا بخيارين… وسؤالًا مساعدًا
3:00
٣ دقائق
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🎪 البوث والختام · ١٣٠
Notes: دع ثلاثة متدربين يقرؤون محطاتهم. هذه بداية مشاريع طلابهم القادمة.

## Slide 131
رسالة الدورة
لم نصنع لعبة تتحدث عن التراث فحسب…
صنعنا تجربة تجعل الطفل يعيش التراث، ويتعلمه، ثم يحمل ذكراه معه
🌳 جذور · صانع الذكريات التراثية
🎪 البوث والختام · ١٣١
Notes: من خاتمة ملف الفريق. اشكر المعلمين، وذكّرهم بأن المحاكيات كلها على منصة جذور.

## Slide 132
🌳
شكرًا لكم
تراث نعيشه… وذكرى نحملها
صانع الذكريات التراثية · إعداد وتقديم: أ. محمد زيتون
Notes: شريحة الختام.