## Slide 1
🌳
سلّم الروبوتات السبعة
ESP32 للمعلمين ٣
أكاديمية الروبوت: من السيارة الأولى… إلى ملعب كرة القدم
إعداد وتقديم: أ. محمد زيتون
Notes: رحّب بالمعلمين. قل: «في الجزأين الأول والثاني تعلّمنا ESP32 قطعة قطعة. اليوم نبني بها سبعة روبوتات… كل روبوت يقف على كتف الذي قبله، وآخرها روبوت كرة قدم بثلاثة محركات يتحرك في كل الاتجاهات.»

## Slide 2
Notes: اترك المشهد يعمل: السيارة تصعد السلّم درجة درجة، وكل درجة تكتب تحتها القطعة الجديدة. في الأعلى يظهر روبوت الكرة الثلاثي يدور حول نفسه. قل: «لن نرمي أي قطعة: كل ما نركّبه اليوم يبقى في روبوت الغد.» 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 3
الفكرة الذهبية
روبوت اليوم = روبوت الأمس + قطعة واحدة جديدة…
نشرحها وحدها أولًا، ثم نركّبها، ثم نبرمجها، ثم ندمجها
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
الافتتاح · ٣
Notes: هذه طريقة الدورة كلها، وهي طلب المدرّب: «مكوّن مكوّن نشرح… ونجمع كل مكون مع الآخر». لا يواجه الطالب قطعتين جديدتين في وقت واحد أبدًا.

## Slide 4
السلّم بالتفصيل
ماذا يضيف كل روبوت؟
الروبوت
القطعة الجديدة
المهارة الجديدة
🤖١ السيارة العادية
محركان + L298N + بطاريات
الدفع التفاضلي · عصا الجوال
🤖٢ السيارة التي ترى
+ HC-SR04
تتباطأ وتختار الطريق الأوسع
🤖٣ متتبع الخط
+ ٣ حساسات TCRT5000
ثماني حالات وذاكرة «آخر جهة»
🤖٤ الروبوت المدمج
(لا قطع جديدة!)
الأولويات: العائق قبل الخط
🤖٥ السومو
زر BOOT + حساسا الحافة
قانون الثواني الخمس · الهجوم
🤖٦ السيارة المتكاملة
كل ما سبق + الجوال
اختيار «العقل» بحرف واحد
⚽٧ روبوت الكرة
٣ محركات أومني + درايفر ثانٍ
الحركة في كل اتجاه
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
الافتتاح · ٤
Notes: لاحظ الروبوت الرابع: لا قطعة جديدة على الإطلاق، فقط «فكرة» جديدة. وهذا درس مهم: الذكاء في الكود وليس في عدد القطع.

## Slide 5
الجديد كليًا
روبوت كرة القدم: ثلاثة محركات… اثنان أمام وواحد خلف
🔺
قاعدة ثلاثية
المحركات على ١٢٠° من بعضها: ٦٠° و−٦٠° و١٨٠°
⚽
عجلات أومني
بكرات صغيرة على محيطها: تدفع… وتنزلق جانبيًا
🧭
كل الاتجاهات
أمام، جانب، قطري، ودوران في المكان… بلا مقود
🧮
ثلاث معادلات
من اتجاه العصا إلى سرعة كل محرك
📱
جوال لكل فريق
شبكة Soccer-Blue وSoccer-Red
🏆
مباراة حقيقية
فريقان وكرة ومرميان… وكأس جذور
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
الافتتاح · ٥
Notes: هذا ما طلبه المدرّب تحديدًا. التصميم اسمه «كيوي» (Kiwi drive) وتستعمله فرق RoboCup Junior Soccer حول العالم.

## Slide 6
خريطة الرحلة
خمسة عشر محورًا
🚀
المحور ٠
الافتتاح
🧩
المحور ١
المكونات واحدًا واحدًا
🔋
المحور ٢
الطاقة والتركيب
🚗
المحور ٣
١ الحركة بالكود
🎮
المحور ٤
١ عصا الجوال
🦇
المحور ٥
٢ السيارة التي ترى
〰️
المحور ٦
٣ متتبع الخط
🔀
المحور ٧
٤ الدمج
🥋
المحور ٨
٥ السومو
🧠
المحور ٩
٦ المتكاملة
⚙️
المحور ١٠
⚽ القطع الجديدة
🧮
المحور ١١
⚽ رياضيات الحركة
🔧
المحور ١٢
⚽ البناء والجوال
🏟️
المحور ١٣
⚽ المباراة
🏆
المحور ١٤
الختام
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
الافتتاح · ٦
Notes: المحاور ١–٩ تبني السيارة ذات العجلتين حتى تكتمل. المحاور ١٠–١٣ تبني روبوت الكرة: نعيد استعمال كل ما تعلمناه (الدرايفر، والواي فاي، والعصا، والأمان) مع محرك ثالث.

## Slide 7
خريطة الأطراف الموحدة
أطراف لا تتغير من أول روبوت إلى آخره
القطعة
الأطراف
لماذا؟
⚙️ المحرك الأيسر / M1
ENA 14 · IN1 16 · IN2 17
كما في الجزء الثاني تمامًا
⚙️ المحرك الأيمن / M2
ENB 32 · IN3 21 · IN4 22
كما في الجزء الثاني تمامًا
⚙️ M3 الخلفي (درايفر ثانٍ)
EN 25 · IN 33 · IN 19
مخارج آمنة بقيت حرة
🦇 HC-SR04
Trig 26 · Echo 27
Echo عبر مقسم 1k/2k
〰️ الخط / الحافة
34 · 35 · 39
«مدخل فقط»: مثالية للحساسات
🔘 BOOT · 💡 LED
0 · 2
موجودان على اللوحة أصلًا
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
الافتتاح · ٧
Notes: وزّعها مطبوعة (موجودة في الكراسة). حين تبقى الأطراف ثابتة لا يعيد الطالب التوصيل بين روبوت وآخر: يضيف فقط.

## Slide 8
حقيبة القطع
📡
ESP32 DevKit
من الجزأين السابقين + كابل بيانات
🚗
هيكل سيارة 2WD
محركا TT + عجلتان + عجلة حرة
🟥
L298N × ٢
الثاني لروبوت الكرة فقط
🔋
بطاريتا 18650 + حامل + مفتاح
مع شاحن مناسب
🦇〰️
HC-SR04 + ٣ × TCRT5000
ومقاومتان 1k و2k
⚽
لروبوت الكرة
٣ محركات DC + ٣ عجلات أومني + قاعدة دائرية
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
الافتتاح · ٨
Notes: لا تملك القطع كلها؟ كل مختبر في هذه الشرائح يعمل بلا أي قطعة، وWokwi يحاكي ESP32 مع L298N والحساسات.

## Slide 9
منهج كل محور
سبع محطات في كل روبوت
١
🔎 الشرح الوافي — كل قطعة ومصطلح: ما هو؟ لماذا؟ متى نستخدمه؟ متى نتجنبه؟ + تجربة حيّة
٢
🧪 المختبر — محاكاة بفيزياء حقيقية، والسطر المنفَّذ من الكود يضيء
٣
🔧 التركيب — خطوة بخطوة… فوق ما ركّبناه سابقًا
٤
✍️ الكود سطرًا سطرًا — مترجم فعلًا على ESP32 وموجود في الحقيبة
٥
🔗 الدمج — كيف تنضم الدالة الجديدة إلى دوال الروبوت السابق
٦
✅ اختبر نفسك — صح أم خطأ، وسؤال يكشف الفهم
٧
👩‍🏫 كيف تدرّسها؟ — أخطاء الطلاب الشائعة ونشاط صفي جاهز
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
الافتتاح · ٩
Notes: المحطة الخامسة «الدمج» هي الجديدة في هذا الجزء.

## Slide 10
١
المحور ١
المكونات واحدًا واحدًا
قبل أن نركّب… نعرف كل قطعة: ماذا تفعل؟ ولماذا هي هنا؟
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
المكونات واحدًا واحدًا · ١٠
Notes: لا تركيب في هذا المحور. نمسك كل قطعة بأيدينا ونفهمها.

## Slide 11
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
تسمّي كل قطعة في السيارة وتشرح وظيفتها
٢
تفسّر لماذا نستعمل محركًا بتروس وعجلة حرة
٣
تختار البطاريات الصحيحة وتعرف الفرق بين التوالي والتوازي
٤
تعرف أي القطع تُضاف في كل روبوت من السلّم
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
المكونات واحدًا واحدًا · ١١

## Slide 12
Notes: انقر القطع بالترتيب: الدماغ (ESP32)، ثم العضلات (الدرايفر والمحركان)، ثم الأقدام (العجلات)، ثم الطاقة، ثم الحواس (الألتراسونك والخط)، وأخيرًا روبوت الكرة في الزاوية. اسأل المعلمين: «أي قطعة يمكن أن نستغني عنها؟» الجواب: لا شيء في الأساس، والحواس تُضاف حسب الروبوت. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 13
كالإنسان تمامًا
أربعة أجهزة في كل روبوت
🧠
الدماغ
ESP32: يقرر
💪
العضلات
L298N + المحركات: تنفّذ
👁️
الحواس
الألتراسونك والخط: ترى
❤️
القلب
البطارية: تعطي الطاقة
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
المكونات واحدًا واحدًا · ١٣
Notes: نشاط سريع: اطلب من الطلاب رسم إنسان وكتابة اسم قطعة الروبوت المقابلة لكل عضو.

## Slide 14
Notes: حرّك المنزلق إلى ١:١ ثم ١:١٢٠ ثم ١:٤٨. اسأل: «لماذا لا نختار ١:١٢٠ للقوة القصوى؟» لأن السيارة تصبح بطيئة جدًا. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 15
Notes: في روبوت الكرة لا نحتاجها: العجلات الثلاث نفسها هي نقاط الارتكاز الثلاث. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 16
Notes: السلامة أولًا: علّم الطلاب أن بطاريات الليثيوم قوية جدًا وتحتاج احترامًا. لا قص لأسلاكها ولا تماس بين طرفيها. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 17
Notes: المشهد من الجزء الأول. أعده بسرعة: هذا أهم «وسيط» في الدورة كلها. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 18
كل قطعة في مكانها
أين تظهر كل قطعة على السلّم؟
القطعة
🤖١
🤖٢
🤖٣
🤖٤
🤖٥
🤖٦
⚽٧
ESP32 + L298N + محركان
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
HC-SR04
✅
✅
✅
✅
٣ × TCRT5000
✅
✅
٢ للحافة
✅
زر BOOT + الليد
✅
الواي فاي والجوال
✅
✅
✅
محرك ثالث + أومني
✅
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
المكونات واحدًا واحدًا · ١٨
Notes: السومو يعيد استعمال حساسي الخط الطرفيين ليريا حافة الحلبة البيضاء. نفس القطعة… وظيفة جديدة.

## Slide 19
✅ اختبر نفسك
طالب وضع عجلة سيارة على محرك بلا تروس… ماذا يحدث غالبًا؟
أ
تنطلق السيارة بسرعة هائلة
أ
تنطلق السيارة بسرعة هائلة
السرعة عالية بلا حمل فقط
ب
يطنّ المحرك ولا تتحرك السيارة
✓
يطنّ المحرك ولا تتحرك السيارة
صحيح: المحرك العاري ضعيف لا يحمل وزن السيارة
ج
يحترق ESP32
ج
يحترق ESP32
الدرايفر يحمي اللوحة
د
تدور السيارة حول نفسها
د
تدور السيارة حول نفسها
لا علاقة
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
المكونات واحدًا واحدًا · ١٩

## Slide 20
Notes: 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 21
Notes: بطاقات الهوية تُعلّق على جدار الفصل طوال الدورة. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 22
خلاصة المحور
دماغ يقرر…
عضلات تنفّذ… حواس ترى… وقلب يعطي الطاقة
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
المكونات واحدًا واحدًا · ٢٢
Notes: المحور التالي: نشبكها كلها معًا بأمان.

## Slide 23
٢
المحور ٢
الطاقة والتركيب
مسار واحد للكهرباء… وسبع خطوات تركيب… وفحص قبل أي كود
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
الطاقة والتركيب · ٢٣
Notes: هذا المحور يصنع «الأساس» الذي لن نفكه حتى آخر الدورة.

## Slide 24
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
ترسم مسار الطاقة من البطارية إلى المحركات وESP32
٢
تحسب الجهد الذي يصل للمحرك بعد خسارة الدرايفر
٣
تركّب السيارة كهربائيًا خطوة بخطوة
٤
تفحص المحركين وتصحح اتجاه أي عجلة
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
الطاقة والتركيب · ٢٤

## Slide 25
Notes: ابدأ بالضغط على المفتاح في الصورة: يضيء الأحمر في ESP32. ثم «انطلق بأقصى سرعة»: لاحظ أن المحرك يأخذ أقل من البطارية بـ ٢ فولت. ثم اختر «ضعيفة» وانطلق: ESP32 يعيد التشغيل مرارًا. هذا أشهر عطل في سيارات الطلاب: «السيارة تتحرك ثانية ثم تتوقف وتعود». الجواب: البطارية! 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 26
Notes: اضغط «انطلق» ثم فعّل «بطارية ضعيفة»: الخط الأزرق يهبط تحت الأحمر فتعيد اللوحة التشغيل. ثم فعّل «تسارع تدريجي»: ينجو. هذا سبب التسارع التدريجي في كود المحرك من الجزء الثاني. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 27
قبل التركيب
قواعد السلامة الخمس
🔌
المفتاح مطفأ
طوال التركيب
🔴
الأحمر للموجب
دائمًا وبلا استثناء
⏚
GND مشترك
البطارية والدرايفر واللوحة
👀
افحص مرتين
قبل أول تشغيل
🛞
العجلات مرفوعة
في أول اختبار
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
الطاقة والتركيب · ٢٧
Notes: القاعدة الخامسة توفر كثيرًا من «سقوط السيارة من الطاولة». ضعها على علبة أو كوب في الاختبار الأول.

## Slide 28
Notes: كل خطوة تضيء في الصورة. انتبه للخطوة ٦: الطرفان 16 و17 مكتوبان RX2 وTX2 على كثير من لوحات DevKit. 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 29
الجسران الصغيران
ثلاثة جسور على L298N… ماذا نفعل بكل واحد؟
الجسر
ماذا يفعل؟
قرارنا
ENA
يوصل ENA بـ ٥ فولت = سرعة قصوى دائمًا
🗑️ انزعه ← ENA إلى 14
ENB
مثله للمحرك الثاني
🗑️ انزعه ← ENB إلى 32
5V-EN
يشغّل منظّم ٥ فولت الداخلي
✅ اتركه (البطارية ≤ ١٢ فولت)
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
الطاقة والتركيب · ٢٩
Notes: أكثر سؤال يتكرر: «لماذا لا تتغير السرعة؟» لأن جسر ENA ما زال مكانه.

## Slide 30
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 31
جدول التشخيص
العجلة لا تفعل ما هو مكتوب؟
🔁
تدور عكس المكتوب
بدّل سلكي ذلك المحرك على OUT. (أو بدّل IN1 وIN2 في الكود)
😴
لا تدور إطلاقًا
جسر ENA؟ GND المشترك؟ البطارية مشحونة؟ المفتاح؟
↔️
العجلة الخطأ تدور
المحركان مبدّلان: انقل الأسلاك بين OUT1·2 وOUT3·4
🔄
اللوحة تعيد التشغيل
Brownout: اشحن البطارية أو اختبر بسرعة أقل
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
الطاقة والتركيب · ٣١
Notes: لا تنتقل إلى المحور التالي حتى تمر كل سيارة في الفصل بهذا الاختبار. «أمام» يجب أن يعني أمامًا لكل العجلات.

## Slide 32
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 33
✅ اختبر نفسك
بطارية ٧٫٤ فولت عبر L298N… كم يصل للمحرك تقريبًا؟
أ
٧٫٤ فولت
أ
٧٫٤ فولت
الدرايفر ليس سلكًا: يخسر جزءًا
ب
١٢ فولت
ب
١٢ فولت
لا يرفع الجهد
ج
نحو ٥٫٤ فولت
✓
نحو ٥٫٤ فولت
صحيح: نحو ٢ فولت تضيع حرارة في L298N
د
٣٫٣ فولت
د
٣٫٣ فولت
هذا جهد ESP32
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
الطاقة والتركيب · ٣٣

## Slide 34
Notes: 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 35
Notes: تبادل التفتيش يعلّم الدقة ويقلل الأعطال بنسبة كبيرة. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 36
خلاصة المحور
بطارية ← مفتاح ← درايفر ← محركات + منظّم ← ESP32…
وفحص قبل أي حركة
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
الطاقة والتركيب · ٣٦
Notes: السيارة جاهزة جسديًا. المحور التالي: نعلّمها الحركة.

## Slide 37
٣
المحور ٣
🤖١ السيارة العادية
عجلتان بلا مقود… كيف تستدير؟ وكيف ترسم مربعًا؟
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖١ الحركة بالكود · ٣٧
Notes: أول روبوت على السلّم. لا حساسات بعد: حركة مبرمجة فقط.

## Slide 38
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
تشرح الدفع التفاضلي: الاستدارة بفرق السرعة
٢
تكتب دالة motors(l, r) واحدة لكل الحركات
٣
تبرمج مسارًا: مربعًا بأربعة أضلاع
٤
تعاير سيارتك: زمن الاستدارة وانحراف المحركين
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖١ الحركة بالكود · ٣٨

## Slide 39
Notes: جرّب الأزرار الخمسة. ثم حرّك المنزلقين بيدك: l = 200 وr = 120 منعطف واسع. ثم «نفّذ المربع». ثم فعّل «الأيمن أضعف ٨٪» وأعد المربع: لا يُغلق! حرّك trimL إلى نحو −١٦: يُغلق من جديد. هذا ما يحدث في كل سيارة حقيقية. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 40
جدول الحركات
motors(l, r): رقمان فقط
الحركة
l
r
ماذا يحدث؟
⬆️ للأمام
200
200
العجلتان معًا
⬇️ للخلف
−200
−200
إشارة سالبة = عكس الاتجاه
↻ في المكان يمينًا
200
−200
عجلة للأمام وأخرى للخلف
↪ منعطف واسع
200
110
الأبطأ هي الداخلية
↩ محور على عجلة
0
200
تدور حول العجلة الواقفة
⏹️ قف
0
0
—
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖١ الحركة بالكود · ٤٠
Notes: اطلب من الطلاب تمثيل الحركات بأجسادهم: طالبان متشابكا الأذرع، كل واحد «عجلة».

## Slide 41
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 42
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 43
Notes: حرّك trimL حتى يصبح الانحراف تحت ٣ سم. هذه أول «هندسة حقيقية» في الدورة: الواقع ليس كالحاسوب. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 44
الرياضيات الحقيقية
كم تقطع السيارة في ثانية؟
⭕
محيط العجلة
π × ٦٫٥ سم ≈ ٢٠٫٤ سم لكل دورة
🔁
الدورات
٢٠٠ دورة/دقيقة ≈ ٣٫٣ دورة/ثانية
📏
المسافة
٢٠٫٤ × ٣٫٣ ≈ ٦٨ سم/ثانية (بلا حمل)
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖١ الحركة بالكود · ٤٤
Notes: على الأرض وبسرعة ٢٠٠ من ٢٥٥ تكون نحو ٤٥ سم/ث. نشاط: قِس المسافة الحقيقية في ثانيتين وقارنها بالحساب.

## Slide 45
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 46
✅ اختبر نفسك
السيارة ترسم «معينًا» بدل المربع… ما الحل؟
أ
زِد SPEED
أ
زِد SPEED
السرعة تغيّر طول الضلع لا الزاوية
ب
عدّل TURN90 حتى تصبح الاستدارة ٩٠° تمامًا
✓
عدّل TURN90 حتى تصبح الاستدارة ٩٠° تمامًا
صحيح: الزاوية أكبر أو أصغر من ٩٠
ج
غيّر 4 إلى 5 في for
ج
غيّر 4 إلى 5 في for
سيرسم شكلًا آخر
د
اعكس سلكي المحرك
د
اعكس سلكي المحرك
الاتجاه صحيح أصلًا
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖١ الحركة بالكود · ٤٦

## Slide 47
Notes: 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 48
Notes: تثبيت قلم في السيارة يحوّل الحركة إلى رسم يراه الجميع، ويكشف أخطاء المعايرة فورًا. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 49
خلاصة المحور
لا مقود…
بل سرعتان. والسيارة الحقيقية تحتاج معايرة
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖١ الحركة بالكود · ٤٩
Notes: المحور التالي: نقود السيارة نفسها من الجوال بعصا تحكم.

## Slide 50
٤
المحور ٤
🤖١ … تُقاد من جوالك
عصا تحكم حقيقية بدل الأزرار: سرعة ناعمة واتجاه بإصبع واحد
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖١ عصا الجوال · ٥٠
Notes: في الجزء الثاني قدنا السيارة بأربعة أزرار. اليوم: عصا تحكم مثل ألعاب الفيديو. وهذه العصا نفسها ستقود روبوت الكرة.

## Slide 51
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
تبني صفحة ويب فيها عصا تحكم تُرسل x وy
٢
تحوّل x وy إلى سرعتي العجلتين بـ «المزج»
٣
تضيف الأمان: تقف السيارة إن انقطع الجوال
٤
تجعل لكل سيارة شبكة باسمها
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖١ عصا الجوال · ٥١

## Slide 52
تذكير من الجزء الثاني
ثلاث أفكار نعيد استعمالها
📶
AP: السيارة تصنع شبكتها
WiFi.softAP("ESP32-Car-1", "12345678") والعنوان 192.168.4.1
🌐
خادم الويب
server.on("/j", …) يستقبل الأوامر
⏱️
millis
ساعة لا تنام: نعرف متى وصل آخر أمر
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖١ عصا الجوال · ٥٢
Notes: إن لم يدرس المعلمون الجزء الثاني: الشرائح الثلاث القادمة تكفي، والكود كامل في الحقيبة.

## Slide 53
Notes: اسحب العصا للأعلى: l = r. اسحبها قطريًا: تختلف السرعتان فتنعطف. اسحبها جانبًا تمامًا: l = −r فتدور في مكانها. ثم أمسكها للأمام واضغط «اقطع الاتصال»: تقف السيارة بعد ٠٫٤ ثانية. عطّل الأمان وأعد: السيارة تهرب! 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 54
Notes: هذه أهم فكرة هندسية في المحور: الروبوت يجب أن يكون آمنًا حين يفشل شيء، لا حين يعمل كل شيء. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 55
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 56
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 57
المزج بالأرقام
أين الإصبع؟ وماذا تفعل العجلتان؟
العصا
jx
jy
l
r
⬆️ أعلى
0
100
255
255
↗️ أعلى يمين
40
80
255
102
➡️ يمين تمامًا
100
0
255
−255
⬇️ أسفل
0
−100
−255
−255
⏺️ المنتصف
0
0
0
0
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖١ عصا الجوال · ٥٧
Notes: السطر الثاني: (80+40)×255÷100 = 306 لكنها تصبح 255 بـ constrain. اطلب من المعلمين حساب «أعلى يسار».

## Slide 58
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 59
✅ اختبر نفسك
سحبت العصا يمينًا والسيارة استدارت يسارًا… ما السبب الأرجح؟
أ
المحركان مبدّلان (الأيسر على OUT3·4)
✓
المحركان مبدّلان (الأيسر على OUT3·4)
صحيح: افحص بـ MotorTest من المحور الثاني
ب
الواي فاي ضعيف
ب
الواي فاي ضعيف
الضعف يؤخر لا يعكس
ج
Failsafe قصير
ج
Failsafe قصير
يوقف لا يعكس
د
البطارية ضعيفة
د
البطارية ضعيفة
تبطئ لا تعكس
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖١ عصا الجوال · ٥٩

## Slide 60
Notes: 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 61
Notes: جولة الانقطاع تجعل Failsafe لا يُنسى. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 62
خلاصة المحور
إصبع واحد…
رقمان… مزج… وأمان إن صمت الجوال
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖١ عصا الجوال · ٦٢
Notes: انتهى الروبوت الأول. التالي: نعطيه عينًا.

## Slide 63
٥
المحور ٥
🤖٢ السيارة التي ترى
السيارة نفسها + عين واحدة = تتباطأ… وتتوقف… وتختار طريقها
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖٢ السيارة التي ترى · ٦٣
Notes: القطعة الجديدة: HC-SR04. نشرحها وحدها أولًا ثم نركّبها على السيارة.

## Slide 64
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
تشرح كيف يقيس HC-SR04 المسافة بالصدى
٢
تحمي ESP32 بمقسم جهد على Echo
٣
تجعل السرعة تتناسب مع المسافة بـ map
٤
تبرمج «انظر يمينًا ويسارًا ثم اختر الأوسع»
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖٢ السيارة التي ترى · ٦٤

## Slide 65
Notes: المشهد من الجزء الثاني. الجديد: الحساس الآن على سيارة متحركة، والمهلة مهمة جدًا لأن السيارة «عمياء» أثناء الانتظار. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 66
Notes: نفس المقسم من الجزء الثاني بالأطراف نفسها: Trig 26 وEcho 27. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 67
Notes: لا نفك شيئًا من السيارة. ثبّت الحساس أفقيًا تمامًا: إن مال للأسفل رأى الأرض «عائقًا». 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 68
Notes: شغّل، ثم اسحب صندوقًا أمامها: الشعاع أزرق ثم أصفر (تتباطأ) ثم أحمر (تتراجع وتستدير). فعّل «تنظر قبل أن تستدير»: تنظر يمينًا ثم يسارًا وتختار الأوسع. ثم ارفع SPEED إلى ٢٥٥ وعطّل منطقة الحذر: تصطدم أحيانًا! لهذا وُجدت منطقة الحذر. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 69
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 70
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 71
🔗 الدمج
ماذا أضفنا إلى الروبوت الأول؟
♻️
كما هو
motors() والأطراف والطاقة: لم نلمسها
➕
جديد
readCm() + ثلاثة أسطر توصيل + مقسم
🧠
الفكرة
if/else if/else: ثلاث مناطق بثلاثة قرارات
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖٢ السيارة التي ترى · ٧١
Notes: كرر هذه الشريحة بصيغتها في كل محور: الطالب يرى أن الروبوت ينمو ولا يُهدم.

## Slide 72
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 73
✅ اختبر نفسك
السيارة تتوقف أمام «لا شيء» كل فترة… ما السبب الأرجح؟
أ
البطارية مشحونة زيادة
أ
البطارية مشحونة زيادة
لا علاقة
ب
Trig على الطرف الخطأ
ب
Trig على الطرف الخطأ
لن يقيس شيئًا أبدًا
ج
الحساس مائل للأسفل فيرى الأرض
✓
الحساس مائل للأسفل فيرى الأرض
صحيح: ثبّته أفقيًا تمامًا
د
SPEED كبير
د
SPEED كبير
السرعة لا تخلق عوائق
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖٢ السيارة التي ترى · ٧٣

## Slide 74
Notes: 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 75
Notes: الجدول يحوّل اللعب إلى تجربة علمية: متغير واحد في كل مرة. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 76
خلاصة المحور
عين واحدة + ثلاث مناطق = سيارة لا تصطدم
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖٢ السيارة التي ترى · ٧٦
Notes: التالي: عيون تنظر إلى الأرض.

## Slide 77
٦
المحور ٦
🤖٣ متتبع الخط
ثلاث عيون تنظر إلى الأرض… وثماني حالات… وقرار لكل حالة
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖٣ متتبع الخط · ٧٧
Notes: القطعة الجديدة: حساس الخط. نشرحه وحده، ونفحصه وحده بكود صغير، ثم نعطيه القيادة.

## Slide 78
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
تشرح كيف يميّز TCRT5000 الأسود من الأبيض
٢
تضبط حساسية الحساس بالمقاومة الزرقاء
٣
تكتب قرارًا لكل حالة من حالات الحساسات الثلاثة
٤
تجعل الروبوت «يتذكر» آخر مكان رأى فيه الخط
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖٣ متتبع الخط · ٧٨

## Slide 79
Notes: جرّب الأبيض والأسود ثم ارفع الحساس إلى ٣٠ مم: يقرأ ١ حتى على الأبيض. هذا أشهر عطل: الحساسات مرتفعة. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 80
الوحدة الجاهزة
أربعة أشياء على لوحة الحساس
🔵
المقاومة الزرقاء
تضبط الحد بين «أبيض» و«أسود»
💡
ليد صغير
يضيء على الأبيض: فحص بلا كود!
0️⃣
D0
رقمي: 0 أو 1 (نستعمله)
〰️
A0
تماثلي: درجة الانعكاس (لـ PID لاحقًا)
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖٣ متتبع الخط · ٨٠
Notes: المقاومة الزرقاء أهم شيء: أدرها ببطء والحساس فوق الأبيض حتى يضيء الليد، ثم فوق الأسود حتى ينطفئ.

## Slide 81
Notes: المشهد من الجزء الأول. 39 مكتوب عليه VN على أغلب اللوحات. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 82
Notes: ركّبها على ارتفاع ١٠ مم تقريبًا. التغذية من 3V3 مقصودة: يخرج الحساس ٣٫٣ فولت فلا نحتاج مقسم جهد. 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 83
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 84
جدول الحالات
ثلاث عيون = ثماني حالات… وقرار لكل حالة
l c r
المعنى
القرار
0 1 0
الخط في المنتصف تمامًا
⬆️ انطلق FAST, FAST
1 0 0 · 1 1 0
الخط مال يسارًا
↰ SLOW, FAST
0 0 1 · 0 1 1
الخط مال يمينًا
↱ FAST, SLOW
1 1 1
تقاطع أو خط عريض
⬆️ اعبر مستقيمًا
0 0 0
ضاع الخط!
🔄 دُر نحو آخر جهة رأيته
1 0 1
نادرة (تفرّع)
يعاملها الكود كضياع
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖٣ متتبع الخط · ٨٤
Notes: اطلب من المعلمين رسم الحالات بثلاث أوراق أمام أعينهم: كل ورقة حساس.

## Slide 85
Notes: انطلق على البيضاوي ثم «ثمانية» ثم «متعرج». على المتعرج يضيع غالبًا: خفّض FAST أو اجعل SLOW سالبًا (−٤٠): العجلة الداخلية تدور للخلف فيضيق المنعطف. راقب الدوائر الثلاث والسطر الذي يضيء. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 86
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 87
🔍 تحقق بنفسك
سطر الضياع: هل يدور نحو الجهة الصحيحة؟
⬅️
lastSide = −1 (آخر مرة رأيناه يسارًا)
motors(150 × −1, −150 × −1) = motors(−150, 150) ← اليسرى للخلف واليمنى للأمام ← يسارًا ✓
➡️
lastSide = 1
motors(150, −150) ← يمينًا ✓
⏸️
lastSide = 0 (لم نرَ الخط أبدًا)
motors(0, 0): يقف ولا يتجول. ضع الروبوت على الخط قبل التشغيل
🐞
خطأ شائع جرّبناه نحن!
كتبنا الإشارتين بالعكس أول مرة فدار الروبوت بعيدًا عن الخط. المختبر كشفه فورًا: اختبر كل سطر
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖٣ متتبع الخط · ٨٧
Notes: قصة حقيقية من إعداد هذه الدورة: الإشارة المعكوسة تجعل الروبوت يهرب من الخط. «تتبّع الإشارات بالأرقام» عادة تنقذك من ساعات تصحيح.

## Slide 88
🔗 الدمج
ماذا أضفنا إلى الروبوت الأول؟
♻️
كما هو
motors() والطاقة والأطراف
➕
جديد
٣ حساسات على 34/35/39 + متغير ذاكرة
🧠
الفكرة
حالة ← قرار: جدول من خمسة أسطر
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖٣ متتبع الخط · ٨٨
Notes: لاحظ: الألتراسونك ما زال على السيارة لكنه غير مستعمل في هذا الكود. في المحور التالي نعيده.

## Slide 89
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 90
✅ اختبر نفسك
الروبوت يتبع الخط جيدًا… ثم يخرج في كل منعطف حاد. ما أول ما تجربه؟
أ
ارفع FAST
أ
ارفع FAST
أسرع = أسوأ في المنعطفات
ب
اخفض FAST أو اجعل SLOW أصغر
✓
اخفض FAST أو اجعل SLOW أصغر
صحيح: وقت أطول للتصحيح ومنعطف أضيق
ج
غيّر الطرف 35
ج
غيّر الطرف 35
الأطراف تعمل
د
أطفئ الواي فاي
د
أطفئ الواي فاي
لا علاقة
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖٣ متتبع الخط · ٩٠

## Slide 91
Notes: 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 92
Notes: الشريط الكهربائي المطفي أفضل من اللامع. وكرتون أبيض كبير يكفي. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 93
خلاصة المحور
ثلاث عيون + جدول قرارات + ذاكرة صغيرة = روبوت يتبع طريقه وحده
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖٣ متتبع الخط · ٩٣
Notes: التالي: الروبوت يتبع الخط… ويحترم العوائق أيضًا.

## Slide 94
٧
المحور ٧
🤖٤ الروبوت المدمج
لا قطعة جديدة… بل فكرة جديدة: من له الأولوية؟
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖٤ الدمج · ٩٤
Notes: كل القطع مركّبة أصلًا: الألتراسونك من المحور الخامس، والحساسات من السادس. اليوم يعملان معًا لأول مرة.

## Slide 95
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
ترتّب الأولويات في loop: الخطر ثم العائق ثم المهمة
٢
تحوّل كود كل روبوت سابق إلى دالة جاهزة
٣
تخطط مناورة التفاف من خمس خطوات
٤
تعيد الروبوت إلى الخط بعد العائق
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖٤ الدمج · ٩٥

## Slide 96
Notes: فعّل الحافة والعائق معًا: ينفَّذ الأول فقط. هذه الفكرة نفسها ستحمي روبوت السومو في المحور التالي. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 97
قوة الدوال
الروبوتات السابقة أصبحت «قطع ليغو»
🦇
readCm()
من 🤖٢ كما هي
〰️
followLine()
loop متتبع الخط كلها… في دالة
↪️
avoid()
الجديدة: الالتفاف والعودة
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖٤ الدمج · ٩٧
Notes: نسخنا loop المحور السادس كما هي إلى دالة اسمها followLine. لم نغيّر حرفًا. هكذا تُبنى البرامج الكبيرة.

## Slide 98
Notes: انطلق: السيارة تتبع الخط حتى تصل الصندوق، فتنفّذ الخطوات الست وتعود للخط من الجهة الأخرى. اسحب الصندوق إلى منعطف: أصعب! راقب لوحة «الخطوة» والسطر المضيء. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 99
خطة الالتفاف
ست خطوات حول الصندوق
١
١ قف — ثانية خُمس: لا تصطدم بالزخم
٢
٢ انحرف يمينًا ٤٥° — TURN45 من المحور الخامس
٣
٣ ابتعد — نصف ثانية للأمام: تجاوز عرض الصندوق
٤
٤ قوس نحو اليسار — اليمنى أسرع (110, 210)… حتى يرى أي حساس الخط
٥
٥ اعبر قليلًا — ١٢٠ مللي ثانية حتى تصل الحساسات فوق الخط
٦
٦ استقم — دُر يسارًا حتى يرى الحساس الأوسط الخط
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖٤ الدمج · ٩٩
Notes: الخطوة ٤ فيها حلقة while: الروبوت لا يعرف كم يحتاج، فينتظر الحساس. ومعها حد أقصى ٤ ثوانٍ: إن لم يجد الخط لا يلف إلى الأبد.

## Slide 100
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 101
🔗 الدمج
ماذا أضفنا؟
♻️
كما هو
كل القطع وكل الأسلاك و followLine و readCm
➕
جديد
avoid() + lineSeen() + سطر أولوية
🧠
الفكرة
الأولويات + الانتظار حتى يتحقق شرط (while)
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖٤ الدمج · ١٠١
Notes: الروبوت الرابع بلا قطعة جديدة واحدة. الذكاء في الكود.

## Slide 102
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 103
✅ اختبر نفسك
الروبوت يلتف حول الصندوق… ثم يعود للخط بالاتجاه المعاكس! لماذا؟
أ
الحساس الأوسط معطل
أ
الحساس الأوسط معطل
لما وجد الخط أصلًا
ب
TURN45 كبير
ب
TURN45 كبير
يغيّر زاوية البداية فقط
ج
الخطوة ٦ دارت أكثر من اللازم فعكست الاتجاه
✓
الخطوة ٦ دارت أكثر من اللازم فعكست الاتجاه
صحيح: إن عبر الخط بزاوية حادة يحتاج الدوران الأقصر. جرّب الخطوة ٥ أطول قليلًا
د
البطارية
د
البطارية
لا علاقة
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖٤ الدمج · ١٠٣

## Slide 104
Notes: 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 105
Notes: نجاح ٣ مرات متتالية = معيار هندسي حقيقي. مرة واحدة قد تكون حظًا. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 106
خلاصة المحور
الروبوت الذكي ليس بعدد قطعه…
بل بترتيب قراراته
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖٤ الدمج · ١٠٦
Notes: التالي: الأولويات نفسها… في حلبة قتال.

## Slide 107
٨
المحور ٨
🤖٥ روبوت السومو
حلبة دائرية… خصم واحد… من يُخرج الآخر أولًا؟
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖٥ السومو · ١٠٧
Notes: أكثر محور حماسًا. القطع نفسها تقريبًا، بوظائف جديدة: حساسا الخط يصبحان «حراس الحافة»، والألتراسونك يصبح «عين الصياد».

## Slide 108
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
تعرف قوانين السومو الأساسية
٢
تستعمل زر BOOT الموجود على اللوحة لبدء النزال
٣
تكتب استراتيجية بثلاث أولويات: الحافة، الهجوم، البحث
٤
تحسّن روبوتك ميكانيكيًا: الوزن والنصل
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖٥ السومو · ١٠٨

## Slide 109
القوانين
سومو الروبوتات المصغّر
البند
القاعدة
⭕ الحلبة
دائرة سوداء قطرها ٧٧ سم وحافتها بيضاء ٢٫٥ سم
📦 الروبوت
١٠ × ١٠ سم وحتى ٥٠٠ غرام (المصغّر). سياراتنا تتنافس في فئة مفتوحة
⏱️ البداية
يضغط الحَكَم البدء ثم ٥ ثوانٍ بلا حركة
🏆 النقطة
من يُخرج خصمه من الحلبة. الفائز من يسجل نقطتين
🚫 ممنوع
التحكم عن بعد، وأي شيء يتلف الحلبة أو الخصم
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖٥ السومو · ١٠٩
Notes: السومو ذاتي تمامًا: لا جوال ولا تدخل بعد ضغط البدء. لذلك لا نستعمل الواي فاي هنا.

## Slide 110
Notes: المشهد من الجزء الأول. الجديد: استعماله زرًا للبدء بعد الإقلاع. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 111
نفس القطع… وظائف جديدة
ما الذي تغيّر في السيارة؟
〰️➡️⚠️
حساسا الخط الطرفيان
ينقلان إلى زاويتي المقدمة: يريان الحافة البيضاء (34 و39)
🦇➡️🎯
الألتراسونك
يبحث عن الخصم بدل العوائق: أقل من ٤٠ سم = هجوم
🔘💡
BOOT والليد
زر البدء (0) والعد التنازلي (2)
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖٥ السومو · ١١١
Notes: الحساس الأوسط (35) لا نحتاجه هنا. يمكن تركه مكانه.

## Slide 112
Notes: اضغط BOOT: عد تنازلي ثم يبدأ النزال. جرّب الخصوم الثلاثة. ثم افصل حساسي الحافة: روبوتنا يسقط وحده وهو يبحث! ثم خفّض سرعة الهجوم ضد «المهاجم الذكي»: نخسر. الدرس: الحافة أولًا، والقوة ثانيًا. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 113
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 114
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 115
أسرار الأبطال
حسّن روبوتك: الميكانيكا تفوز غالبًا
⚖️
الوزن منخفض وأمامي
البطاريات في الأسفل والمقدمة: يصعب رفعك
🗡️
نصل مائل
صفيحة معدنية تلامس الأرض: تنزلق تحت الخصم وترفعه
🛞
عجلات مطاطية نظيفة
الاحتكاك = قوة الدفع. امسحها قبل كل جولة
↩️
لا تهاجم مباشرة
التفاف جانبي في البداية يتجنب الصدام المباشر
🎲
غيّر جهة البحث
الخصم الذكي يتوقع دورانك
🔋
بطارية مشحونة
ضعف الجهد = ضعف الدفع (وBrownout!)
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖٥ السومو · ١١٥
Notes: في المسابقات الحقيقية: ٧٠٪ ميكانيكا و٣٠٪ كود.

## Slide 116
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 117
✅ اختبر نفسك
الروبوت يسقط من الحلبة وحده وهو يبحث… أين الخلل غالبًا؟
أ
حساسا الحافة: الارتفاع أو المقاومة الزرقاء
✓
حساسا الحافة: الارتفاع أو المقاومة الزرقاء
صحيح: افحصهما بـ IRTest على الحافة البيضاء
ب
سرعة الهجوم
ب
سرعة الهجوم
لا يهاجم أحدًا أصلًا
ج
زر BOOT
ج
زر BOOT
يعمل مرة في البداية
د
الواي فاي
د
الواي فاي
غير مستعمل
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖٥ السومو · ١١٧

## Slide 118
Notes: 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 119
Notes: دقائق الصيانة بين الجولات هي أفضل وقت تعلّم في الدورة كلها. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 120
خلاصة المحور
الحافة أولًا…
ثم الهجوم… ثم البحث. والقطع نفسها بوظائف جديدة
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖٥ السومو · ١٢٠
Notes: التالي: كل الأدمغة السابقة في سيارة واحدة، تختارها من الجوال.

## Slide 121
٩
المحور ٩
🤖٦ السيارة المتكاملة
سيارة واحدة… أربعة عقول… تختار بينها بلمسة على جوالك
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖٦ السيارة المتكاملة · ١٢١
Notes: قمة السلّم للسيارة ذات العجلتين. لا قطع جديدة: كل ما بنيناه يجتمع في كود واحد.

## Slide 122
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
تجمع دوال المحاور ٤–٧ في برنامج واحد
٢
تختار السلوك بمتغير mode وswitch
٣
تستبدل delay بـ wait() التي «تسمع» الجوال
٤
تعرض حالة السيارة حيّة على الجوال
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖٦ السيارة المتكاملة · ١٢٢

## Slide 123
السيارة المتكاملة
أربعة عقول من أربعة محاور
الزر على الجوال
mode
الدالة
من محور
🎮 يدوي
'm'
المزج + حماية ٢٠ سم
٤ + ٥
🧱 عوائق
'a'
avoidObstacle()
٥
〰️ خط
'l'
followLine()
٦
🔀 خط + عوائق
'c'
goAround() + followLine()
٧
⏹️ قف
'x'
motors(0, 0)
٣
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖٦ السيارة المتكاملة · ١٢٣
Notes: السومو لم نضعه هنا لأن قوانينه تمنع التحكم عن بعد. تحدٍّ للمتقدمين: أضفه بزر BOOT.

## Slide 124
Notes: المشهد (millis) من الجزء الثاني. الجديد: wait() التي تبني فوقه. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 125
Notes: اضغط «خط»: تتبع الخط. اضغط «خط+عوائق»: تلتف حول الصندوق الأعلى. اضغط «عوائق»: تتجول بين الصناديق. ثم «يدوي» وقُدها نحو صندوق: تتوقف وحدها قبله. ثم غيّر الوضع في منتصف مناورة: تتوقف المناورة فورًا بفضل wait(). 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 126
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 127
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 128
🔗 الدمج الكبير
من أين جاء كل سطر؟
🔋
المحور ٢
الطاقة والأسلاك والأطراف
🚗
المحور ٣
motors()
🎮
المحور ٤
AP + العصا + المزج + Failsafe
🦇
المحور ٥
readCm() + avoidObstacle()
〰️
المحور ٦
followLine()
🔀
المحور ٧
goAround() + الأولوية
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖٦ السيارة المتكاملة · ١٢٨
Notes: اطبع الكود ولوّن كل جزء بلون محوره: لوحة جدارية رائعة للفصل.

## Slide 129
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 130
✅ اختبر نفسك
ضغطت «قف» على الجوال أثناء الالتفاف حول عائق… ماذا يحدث؟
أ
تكمل المناورة ثم تقف
أ
تكمل المناورة ثم تقف
هذا ما يحدث مع delay
ب
تقف فورًا تقريبًا
✓
تقف فورًا تقريبًا
صحيح: wait() ترى أن mode تغيّر فتخرج
ج
لا شيء
ج
لا شيء
الخادم يعمل دائمًا
د
تعيد التشغيل
د
تعيد التشغيل
لا علاقة
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖٦ السيارة المتكاملة · ١٣٠

## Slide 131
Notes: 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 132
Notes: هذا مشروع التخرج للسيارة ذات العجلتين. صوّره للمعرض. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 133
خلاصة المحور
ستة روبوتات في سيارة واحدة…
وحرف واحد يختار العقل
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
🤖٦ السيارة المتكاملة · ١٣٣
Notes: انتهت السيارة. الآن: روبوت جديد كليًا بثلاثة محركات… ملعب كرة القدم.

## Slide 134
١٠
المحور ١٠
⚽ روبوت كرة القدم
ثلاثة محركات DC: اثنان في الأمام… وواحد في الخلف
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
⚽ القطع الجديدة · ١٣٤
Notes: روبوت جديد كليًا، لكنه يعيد استعمال كل ما تعلمناه: ESP32، وL298N، والبطاريات، والواي فاي، والعصا، وFailsafe. الجديد: المحرك الثالث والعجلات الخاصة.

## Slide 135
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
تشرح لماذا لا تصلح السيارة ذات العجلتين لكرة القدم
٢
تصف عجلة الأومني وكيف تنزلق جانبيًا
٣
ترسم القاعدة الثلاثية: ٦٠° و−٦٠° و١٨٠°
٤
تختار الدرايفر والبطارية لثلاثة محركات
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
⚽ القطع الجديدة · ١٣٥

## Slide 136
لماذا روبوت جديد؟
السيارة أم القاعدة الثلاثية… في الملعب
المهارة
🚗 سيارة بعجلتين
⚽ قاعدة ثلاثية
⬆️ للأمام
✅
✅
⬅️ جانبًا
❌ تستدير أولًا ثم تتقدم
✅ مباشرة
↖️ قطريًا
❌
✅
🔄 الدوران في المكان
✅
✅ حول مركزها تمامًا
⚽ تتبع الكرة ووجهها للمرمى
بطيء
تتحرك وتدور معًا!
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
⚽ القطع الجديدة · ١٣٦
Notes: السطر الأخير هو السر: روبوت الكرة يجب أن يبقى وجهه نحو المرمى وهو يتحرك جانبيًا ليلحق الكرة. هذا مستحيل على السيارة العادية.

## Slide 137
Notes: بدّل بين «أومني» و«عادية» ثم «ادفع جانبيًا». إن توفرت عجلة أومني حقيقية: مرّرها على الطاولة بالاتجاهين. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 138
القطعة الجديدة الثانية
القاعدة الثلاثية «كيوي»: المحركات على ١٢٠°
↖️
M1 أمامي أيسر
عند ٦٠° من الأمام
↗️
M2 أمامي أيمن
عند −٦٠° من الأمام
⬇️
M3 خلفي
عند ١٨٠°: في المؤخرة تمامًا
🔺
مثلث متساوي الأضلاع
١٢٠° بين كل محركين
⭕
قاعدة دائرية
قطر ١٥–٢٠ سم: لا زوايا تعلق
🥝
لماذا «كيوي»؟
اسم تجاري قديم انتشر: Kiwi drive
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
⚽ القطع الجديدة · ١٣٨
Notes: هذا تصميم المدرّب: «اثنان أماميان وواحد بالخلف». العجلتان الأماميتان تتركان بينهما فراغًا يستقبل الكرة.

## Slide 139
Notes: لا تشرح المعادلات بعد! اترك المعلمين يكتشفون: للأمام ← العجلة الخلفية لا تعمل! جانبًا ← الخلفية تعمل بقوة. دوران ← الثلاث متساوية. اكتبوا الملاحظات على السبورة، وسنفسرها في المحور التالي. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 140
الطاقة لثلاثة محركات
درايفر ثانٍ… وبطارية تتحمل
القطعة
الاختيار
السبب
🟥 الدرايفر الأول
L298N: M1 وM2
كما في السيارة تمامًا
🟥 الدرايفر الثاني
L298N: M3 (ونصفه احتياط)
L298N يحمل محركين فقط
🔋 البطارية
2 × 18650 (أو 3 = ١١٫١ فولت)
ثلاثة محركات = تيار أكبر
⚡ المنظّم
من الدرايفر الأول فقط
منظّمان معًا على VIN قد يتعاركان
📍 أطراف M3
EN 25 · IN 33 · IN 19
ثلاثة مخارج آمنة حرة
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
⚽ القطع الجديدة · ١٤٠
Notes: بديل أصغر: درايفر TB6612FNG أو DRV8833 يتحمل محركين بحجم صغير وخسارة أقل. لكن L298N متوفر في كل حقيبة.

## Slide 141
Notes: التمرين المهم: الطالب يكتشف أن الدرايفر الثاني «نسخة» من الأول. لا جديد غير الأرقام 25 و33 و19. 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 142
نصائح ميكانيكية
قبل أن تشد البراغي
📐
الزوايا بدقة
اطبع قالب الدائرة بزوايا ١٢٠° والصقه على القاعدة قبل الثقب
🎯
المسافة نفسها
كل العجلات على البعد نفسه عن المركز، وإلا انحرف عند الدوران
⚖️
الوزن في المنتصف
البطارية في المركز تمامًا: تحمل العجلات الثلاث بالتساوي
🥅
فراغ الكرة
بين العجلتين الأماميتين: تجويف صغير «يمسك» الكرة
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
⚽ القطع الجديدة · ١٤٢
Notes: أشهر خطأ: عجلة أقرب للمركز من أختيها، فيدور الروبوت حين نطلب «أمام».

## Slide 143
✅ اختبر نفسك
ركّبنا عجلات عادية بدل الأومني على القاعدة الثلاثية… ماذا يحدث؟
أ
يعمل بشكل أسرع
أ
يعمل بشكل أسرع
العكس
ب
يتحرك جانبيًا فقط
ب
يتحرك جانبيًا فقط
لا
ج
يكاد لا يتحرك: العجلات تتصارع
✓
يكاد لا يتحرك: العجلات تتصارع
صحيح: كل عجلة تمنع الحركة الجانبية للأخريات
د
لا فرق
د
لا فرق
الفرق كبير
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
⚽ القطع الجديدة · ١٤٣

## Slide 144
Notes: 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 145
خلاصة المحور
عجلات تنزلق جانبيًا + ثلاثة محركات على ١٢٠° = روبوت يتحرك في كل اتجاه
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
⚽ القطع الجديدة · ١٤٥
Notes: التالي: كيف يعرف ESP32 سرعة كل محرك؟ ثلاث معادلات بسيطة.

## Slide 146
١١
المحور ١١
⚽ رياضيات الحركة
من اتجاه إصبعك… إلى سرعة كل محرك من الثلاثة
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
⚽ رياضيات الحركة · ١٤٦
Notes: لا تخف من الرياضيات: ثلاث معادلات فيها ضرب وجمع فقط. والمختبر يحسبها أمام عينيك.

## Slide 147
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
تصف الحركة بثلاثة أرقام: vx وvy وw
٢
تفسّر الأرقام ٠٫٨٦٦ و٠٫٥ و١ في المعادلات
٣
تقسم على big حتى لا يتجاوز أي محرك ٢٥٥
٤
تختبر القاعدة بـ KiwiTest وتصحح أي محرك معكوس
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
⚽ رياضيات الحركة · ١٤٧

## Slide 148
لغة الحركة
ثلاثة أرقام تصف أي حركة
⬆️
vx
للأمام (+) أو للخلف (−)
⬅️
vy
لليسار (+) أو لليمين (−)
⟲
w
دوران عكس الساعة (+) أو معها (−)
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
⚽ رياضيات الحركة · ١٤٨
Notes: كل رقم من −١ إلى ١. «جانبًا لليسار بنصف السرعة» = (0, 0.5, 0). «أمام مع دوران» = (0.8, 0, 0.4).

## Slide 149
Notes: اضغط «أمام»: الأسهم الصفراء في M1 وM2 مائلة، والأزرق (المجموع) للأمام تمامًا، وM3 بلا سهم. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 150
من أين جاءت الأرقام؟
ثلاث معادلات… واحدة لكل محرك
المحرك
موقعه
المعادلة
M1 أمامي أيسر
٦٠°
M1 = −0.866·vx + 0.5·vy + w
M2 أمامي أيمن
−٦٠°
M2 = +0.866·vx + 0.5·vy + w
M3 خلفي
١٨٠°
M3 = −1·vy + w
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
⚽ رياضيات الحركة · ١٥٠
Notes: ٠٫٨٦٦ = جيب ٦٠° و٠٫٥ = جيب تمام ٦٠°: «كم من دفعة العجلة يذهب للأمام وكم يذهب للجانب». للمرحلة المتوسطة يكفي: «العجلة المائلة تعطي ٨٧٪ من قوتها للأمام و٥٠٪ للجانب». وw تُضاف للجميع لأن الدوران يحتاج كل العجلات بالاتجاه الدائري نفسه.

## Slide 151
Notes: الآن اقرأ التعليق أسفل اللوحة: يكتب قيمة كل معادلة. جرّب «أمام + دوران»: أحد المحركات يتجاوز ١ فيظهر big. هذا يقودنا لشريحة التطبيع. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 152
Notes: حرّك vy إلى ١٠٠ وw إلى ٦٠: M3 يطلب ١٫٦ (أحمر). الأخضر بعد القسمة: كلها أصغر بالنسبة نفسها. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 153
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 154
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 155
تشخيص سريع
الحركة غلط؟ اختبار الدوران يكشف كل شيء
⟲
ابدأ بـ drive(0, 0, 0.6)
كل العجلات يجب أن تدفع الروبوت عكس الساعة
🔁
عجلة تعاكس أختيها
اعكس سلكي ذلك المحرك على الدرايفر. ثم أعد الاختبار
⬆️
ثم drive(0.8, 0, 0)
يجب أن يتقدم والخلفية واقفة
🔀
يتقدم بزاوية؟
M1 وM2 مبدّلان: انقل أسلاكهما بين OUT1·2 وOUT3·4
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
⚽ رياضيات الحركة · ١٥٥
Notes: الترتيب مهم: الدوران أولًا لأنه يكشف الأسلاك المعكوسة (الثلاث يجب أن تتساوى)، ثم الأمام يكشف المحركات المبدّلة.

## Slide 156
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 157
✅ اختبر نفسك
drive(0, 1, 0) — جانبيًا لليسار. أي محرك يعمل بأقصى قوة؟
أ
M1
أ
M1
M1 = 0.5
ب
M2
ب
M2
M2 = 0.5
ج
M3 الخلفي
✓
M3 الخلفي
صحيح: M3 = −1 (أقصى قوة)
د
كلها متساوية
د
كلها متساوية
هذا في الدوران فقط
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
⚽ رياضيات الحركة · ١٥٧

## Slide 158
Notes: 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 159
Notes: نشاط الطوق يجعل المعادلات محسوسة بالجسد. وهو ممتع جدًا. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 160
خلاصة المحور
ثلاث دفعات مائلة تُجمع…
فتصبح حركة في أي اتجاه نريد
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
⚽ رياضيات الحركة · ١٦٠
Notes: التالي: نضع هذه الرياضيات تحت إصبع اللاعب على الجوال.

## Slide 161
١٢
المحور ١٢
⚽ روبوت الكرة على جوالك
عصا للاتجاه… زرّان للدوران… وتيربو
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
⚽ الجوال والكود · ١٦١
Notes: نجمع: AP والعصا وFailsafe (المحور ٤) + drive الثلاثية (المحور ١١).

## Slide 162
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
تحوّل عصا الجوال إلى vx وvy
٢
تضيف أزرار الدوران والتيربو
٣
تجعل لكل فريق شبكة باسمه
٤
تضبط Failsafe المناسب للملعب
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
⚽ الجوال والكود · ١٦٢

## Slide 163
من الجوال إلى العجلات
رحلة الأمر في ٨٠ مللي ثانية
المرحلة
أين؟
ماذا يحدث؟
١
📱 الصفحة
الإصبع على العصا ← x للأمام وy لليسار (−١٠٠…١٠٠)
٢
📶 الواي فاي
/j?x=80&y=−20&r=0&t=0 كل ٨٠ مللي ثانية
٣
🧠 ESP32
vx = 0.8 · vy = −0.2 · w = 0 · turbo = false
٤
🧮 drive
المعادلات الثلاث ← القسمة على big
٥
⚙️ المحركات
× ١٨٠ (أو ٢٥٥ بالتيربو) ← ledcWrite
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
⚽ الجوال والكود · ١٦٣
Notes: ارسم هذه الرحلة على السبورة كخط زمني. كل مرحلة درسناها في محور سابق.

## Slide 164
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 165
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 166
لماذا ١٨٠ لا ٢٥٥؟
التحكم أهم من السرعة
🎯
الدقة
في السرعة القصوى تنفلت الكرة من بين العجلتين
🔋
البطارية
ثلاثة محركات بأقصى سرعة = Brownout أسرع
🚀
التيربو وقت الحاجة
هجمة مرتدة أو سباق نحو الكرة
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
⚽ الجوال والكود · ١٦٦
Notes: اسأل المعلمين: «لماذا لا يركض لاعب الكرة الحقيقي بأقصى سرعته دائمًا؟» نفس الجواب.

## Slide 167
Notes: المشهد من الجزء الثاني. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 168
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 169
✅ اختبر نفسك
الروبوت لا يتحرك أبدًا رغم أن العصا ترسل الأرقام… أول ما تفحص؟
أ
القسمة على 100 بدل 100.0
✓
القسمة على 100 بدل 100.0
صحيح: كل الأرقام تصبح صفرًا
ب
لون الروبوت
ب
لون الروبوت
—
ج
زر التيربو
ج
زر التيربو
يغيّر السرعة فقط
د
المرمى
د
المرمى
—
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
⚽ الجوال والكود · ١٦٩

## Slide 170
Notes: 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 171
Notes: المقارنة المباشرة مع السيارة ذات العجلتين تجعل قيمة القاعدة الثلاثية واضحة فورًا. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 172
خلاصة المحور
عصا ← ثلاثة أرقام ← ثلاث معادلات ← ثلاثة محركات…
في أقل من عُشر ثانية
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
⚽ الجوال والكود · ١٧٢
Notes: التالي: صافرة البداية!

## Slide 173
١٣
المحور ١٣
⚽ المباراة
ملعب… كرة… فريقان… وصافرة
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
⚽ المباراة · ١٧٣
Notes: المحور الأكثر متعة. الجميع يلعب في المختبر قبل الملعب الحقيقي.

## Slide 174
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
تجهّز ملعبًا ومرميين بأدوات بسيطة
٢
تدير مباراة بقوانين واضحة وعادلة
٣
تعلّم الفرق خطط الهجوم والدفاع
٤
تعرف مسابقة RoboCup Junior Soccer
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
⚽ المباراة · ١٧٤

## Slide 175
Notes: دع متطوعًا يلعب على السبورة الذكية. العصا أو W A S D، والدوران ⟲ ⟳ أو Q E، والتيربو 🚀 أو Shift. راقبوا أشرطة M1 M2 M3: هي ما يكتبه ESP32 الحقيقي. جرّب «🧭 الملعب»: أسهل للاعب، لكنه في الواقع يحتاج حساس بوصلة (تحدٍّ للمتقدمين). 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 176
قوانين ملعب جذور
مباراة الروبوتات: بسيطة وعادلة
البند
القاعدة
🏟️ الملعب
١٨٠ × ١٢٠ سم بحواف ١٠ سم، والمرمى ٤٠ سم
⚽ الكرة
كرة تنس أو كرة بلاستيك خفيفة بحجمها
⏱️ الزمن
شوطان × ٣ دقائق، وتبديل الجهات بين الشوطين
🤖 الفريق
روبوت واحد ولاعب يقود + مساعد صيانة
🚫 ممنوع
رفع الكرة أو حبسها أكثر من ٣ ثوانٍ، ودفع الخصم عمدًا
🔄 بعد الهدف
الكرة للمنتصف والروبوتان في نصفيهما
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
⚽ المباراة · ١٧٦
Notes: الحواف تمنع الكرة من الخروج: لا رميات تماس ولا توقف. الملعب يُصنع من لوح خشب مطلي بالأخضر أو سجادة عشب صناعي قصير.

## Slide 177
الخطط
أربع حركات يتعلمها كل لاعب
🔄
الالتفاف خلف الكرة
لا تدفعها من الجانب: تحرك جانبيًا حتى تصبح الكرة بينك وبين مرمى الخصم، ثم تقدّم
🥅
المدافع
تحرك جانبيًا أمام مرماك ووجهك للكرة: هنا تتفوق القاعدة الثلاثية
🌀
المراوغة
تقدّم مع دوران بطيء: الكرة تبقى في التجويف الأمامي
🚀
الهجمة
التيربو في آخر مترين فقط: قبلها تنفلت الكرة
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
⚽ المباراة · ١٧٧
Notes: الحاسوب في المختبر يستعمل الخطة الأولى بالضبط: يحسب نقطة خلف الكرة على الخط الواصل بمرماك، يذهب إليها، ثم يدفع.

## Slide 178
عالميًا
RoboCup Junior Soccer
🌍
المسابقة
دوري عالمي للطلاب حتى ١٩ سنة منذ ١٩٩٨
🤖
الفرق
روبوتان ذاتيان تمامًا لكل فريق
🔴
الكرة
تصدر أشعة تحت حمراء يتبعها الروبوت
🧭
البوصلة
ليعرف الروبوت أين مرمى الخصم
⚙️
القاعدة
غالبًا ٣ أو ٤ عجلات أومني… مثل روبوتنا!
🎯
الخطوة التالية
حساسات IR حول الروبوت + بوصلة = لاعب ذاتي
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
⚽ المباراة · ١٧٨
Notes: روبوتنا يُقاد من الجوال (فئة تعليمية). الطريق إلى RoboCup: نضيف عيونًا تبحث عن الكرة ويصبح ذاتيًا. وهذا ما فعلناه بالسيارة في المحاور ٥–٩!

## Slide 179
دفتر الحَكَم
بطاقة المباراة
🔵 الأزرق
🔴 الأحمر
⚽ الأهداف
…
…
🛠️ دقائق الصيانة
…
…
🤝 اللعب النظيف
…/٥
…/٥
💡 أفضل فكرة هندسية
…
…
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
⚽ المباراة · ١٧٩
Notes: موجودة مطبوعة في الكراسة. اللعب النظيف والفكرة الهندسية جوائز إضافية: كل فريق يجب أن يخرج بجائزة ما.

## Slide 180
✅ اختبر نفسك
الكرة بين روبوتك ومرماك أنت… ما الحركة الصحيحة؟
أ
تقدّم مباشرة نحو الكرة
أ
تقدّم مباشرة نحو الكرة
ستدفعها نحو مرماك!
ب
تحرك جانبيًا والتف حتى تصبح خلف الكرة
✓
تحرك جانبيًا والتف حتى تصبح خلف الكرة
صحيح: قاعدة كل لاعب كرة: كن بين الكرة ومرماك
ج
دُر في المكان
ج
دُر في المكان
لا يغيّر شيئًا
د
تيربو!
د
تيربو!
هدف في مرماك أسرع
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
⚽ المباراة · ١٨٠

## Slide 181
Notes: ادعُ أولياء الأمور للنهائي. لا شيء يحفّز الطلاب مثل جمهور. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 182
خلاصة المحور
الروبوت يتحرك في كل اتجاه…
واللاعب يفكر في كل اتجاه
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
⚽ المباراة · ١٨٢
Notes: المحور الأخير: الحقيبة، وكيف تدرّس الدورة كلها.

## Slide 183
١٤
المحور ١٤
الختام
سبعة روبوتات… أحد عشر كودًا… وخطة لفصلك
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
الختام · ١٨٣
Notes: لحظة الحصاد: انظروا إلى السلّم كاملًا.

## Slide 184
Notes: اسأل كل معلم: «أي درجة كانت الأصعب؟ وأيها ستبدأ بها مع طلابك؟» 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 185
Notes: 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 186
خطة الفصل
عشرة أسابيع… روبوت كل أسبوع تقريبًا
الأسبوع
الروبوت
المحاور
المنتج
١
المكونات والتركيب
١–٢
سيارة مجمّعة اجتازت MotorTest
٢
🤖١ الحركة والجوال
٣–٤
مربع مرسوم + سباق المخاريط
٣
🤖٢ السيارة التي ترى
٥
المتاهة الكرتونية
٤
🤖٣ متتبع الخط
٦
حلبة من تصميم الفريق
٥
🤖٤ الدمج
٧
الطريق المغلق ٣ مرات
٦
🤖٥ السومو
٨
بطولة الفصل
٧
🤖٦ المتكاملة
٩
الحلبة الشاملة
٨–٩
⚽ روبوت الكرة
١٠–١٢
قاعدة ثلاثية تُقاد من الجوال
١٠
⚽ كأس جذور
١٣
البطولة + المعرض
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
الختام · ١٨٦
Notes: حصتان أسبوعيًا تكفيان. إن كان الوقت أقل: اجمع الأسبوعين ٤ و٥، وتجاوز السومو إن لم تتوفر حلبة.

## Slide 187
بعد هذه الدورة
إلى أين بعد ذلك؟
🎛️
PID
متتبع خط ناعم كالحرير بالقراءات التماثلية A0
🧭
البوصلة MPU/QMC
إطار الملعب لروبوت الكرة
🔴
كرة IR
روبوت كرة ذاتي كـ RoboCup
📷
ESP32-CAM
عين حقيقية تبث للجوال
🔵
BLE
تحكم بالبلوتوث منخفض الطاقة
🦾
رامي الكرة
سيرفو أو ملف كهربائي على نصف الدرايفر الثاني
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
الختام · ١٨٧
Notes: نصف الدرايفر الثاني فارغ عمدًا: مكان رامي الكرة.

## Slide 188
خلاصة الخلاصات
خمسة دروس تبقى بعد نسيان الأرقام
١
ابنِ فوق ما بنيت — لا تهدم: أضف قطعة واحدة كل مرة
٢
افحص كل قطعة وحدها — MotorTest وIRTest قبل أي ذكاء
٣
السلامة أولًا في الكود — Failsafe، والحافة أولًا، والحساس له الكلمة الأخيرة
٤
الدوال قطع ليغو — followLine من المحور ٦ عاشت حتى المحور ٩
٥
الواقع ليس كالحاسوب — معايرة، وبطاريات، واحتكاك… واختبار ٣ مرات
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
الختام · ١٨٨
Notes: هذه الدروس تصلح لأي مشروع هندسي، لا للروبوتات فقط.

## Slide 189
شكرًا
كل روبوت يقف على كتف الذي قبله…
وكذلك كل طالب يقف على كتف معلمه
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٣
الختام · ١٨٩
Notes: وزّع الكراسة والحقيبة. والتقط صورة جماعية مع الروبوتات السبعة!

## Slide 190
🌳
ESP32 للمعلمين ٣ · إعداد وتقديم: أ. محمد زيتون