## Slide 1
🌳
مغامرات ESP32 المتصلة
ESP32 للمعلمين ٢
الجزء الثاني: يحسّ… يتحرك… ويتصل بالعالم
إعداد وتقديم: أ. محمد زيتون
Notes: رحّب بالمعلمين. قل: «في الجزء الأول صنعنا ليدًا يومض وزرًا وإشارة مشاة. اليوم تحسّ اللوحة بالعالم، وتحرّك المحركات… ثم تتصل بالجوال وتتكلم مع لوحة أخرى بلا أسلاك.»

## Slide 2
Notes: اترك المشهد يعمل: الحساسات على اليسار ترسل نبضاتها إلى ESP32، والمحركات تتحرك، والموجات تخرج إلى الجوال الذي يعرض القراءات حيّة. أشر إلى الكلمات الأربع أسفل المشهد: الكلمة الرابعة «يتصل» هي ما يجعل هذه الدورة مختلفة كليًا عن الأردوينو. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 3
لماذا هذه الدورة مختلفة؟
الأردوينو ٢ والجزء الثاني من ESP32
الأردوينو ٢
ESP32 الجزء الثاني
👁️ يحسّ
حساسات تُقرأ على الشاشة التسلسلية
الحساسات نفسها… تُعرض حيّة على جوالك
⚙️ يتحرك
محركات بأزرار على اللوحة
محركات تقودها من جوالك عبر الواي فاي
📡 يتصل
—
خادم ويب · لوحة تحكم · ESP-NOW بين اللوحات
🎓 التخرج
سيارة تتجنب العوائق
فصل ذكي متصل + سيارة تقاد من الجوال
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الافتتاح · ٣
Notes: لا تعِد الأردوينو ٢ كما هو: كل مشروع يأخذ خطوة إضافية «يتصل». هذا ما يجعل الطلاب يقولون «واو».

## Slide 4
الوعد
بنهاية هذه الدورة…
يفتح طالبك جواله، فيرى حرارة فصله، ويقود سيارته، ويدق جرسًا في غرفة أخرى
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الافتتاح · ٤
Notes: كل جملة في هذا الوعد مشروع حقيقي بكود مُجرَّب في الحقيبة.

## Slide 5
الطريقة
أربع طبقات في كل مشروع
👁️
يحسّ
حساس يحوّل العالم إلى رقم
🧠
يقرر
if تقارن الرقم بحدّ
⚙️
يتحرك
ليد، بازر، سيرفو، محرك
📡
يتصل
جوال، شبكة، لوحة أخرى
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الافتتاح · ٥
Notes: اطلب من المعلمين تحليل أي جهاز في بيوتهم بهذه الطبقات: المكيف (يحسّ الحرارة، يقرر، يشغّل الضاغط، ويتصل بتطبيق).

## Slide 6
خريطة الرحلة
أربعة عشر محورًا… نصفها للعالم المتصل
🚀
المحور ٠
الافتتاح
🎛️
المحور ١
القراءة التماثلية
☀️
المحور ٢
الضوء ومقسم الجهد
🌡️
المحور ٣
الحرارة والمكتبات
📏
المحور ٤
الموجات فوق الصوتية
🚶
المحور ٥
الحركة والصوت
🦾
المحور ٦
السيرفو
⚙️
المحور ٧
محرك DC وجسر H
📶
المحور ٨
الواي فاي
🌐
المحور ٩
خادم الويب
📊
المحور ١٠
لوحة التحكم IoT
⚡
المحور ١١
ESP-NOW
🚗
المحور ١٢
السيارة المتصلة
🎓
المحور ١٣
الفصل الذكي
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الافتتاح · ٦
Notes: المحاور ١–٧ تبني «العضلات والحواس»، والمحاور ٨–١٣ تبني «الصوت»: الاتصال. كل محور متصل يعيد استعمال حساسات المحاور الأولى.

## Slide 7
خريطة الأطراف الموحدة
أطراف ثابتة طوال الدورة… لتبني مشروعًا فوق مشروع
القطعة
الطرف
لماذا هذا الطرف؟
🎛️ المقبض · ☀️ LDR
34 · 35
ADC1 مدخل فقط: يقرأ حتى مع الواي فاي
🌡️ DHT22 · 🚶 PIR
4 · 33
أطراف رقمية آمنة
📏 Trig · Echo
26 · 27
Echo عبر مقسم جهد 1k/2k
💡 ليد · 🔔 بازر · 🌀 مُرحِّل
23 · 13 · 19
مخرجات آمنة (13 ليس طرف إقلاع)
🦾 سيرفو · ⚙️ ENA/IN1/IN2
18 · 14/16/17
PWM عبر LEDC على أي طرف آمن
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الافتتاح · ٧
Notes: وزّع هذه الخريطة مطبوعة. حين تبقى الأطراف ثابتة يستطيع الطالب جمع مشروعين في لوحة واحدة دون إعادة التوصيل.

## Slide 8
ماذا تحتاج لهذه الدورة؟
📡
ESP32 DevKit + كابل بيانات
من الجزء الأول
🎛️
حساسات
مقاومة متغيرة · LDR · DHT22 · HC-SR04 · PIR
⚙️
محركات
سيرفو SG90 · محرك DC · درايفر L298N
🔔
مخرجات
بازر سلبي · مُرحِّل · ليدات
🔋
طاقة
بطارية ٩–١٢ فولت للمحركات
📱
جوال
على الشبكة نفسها، أو يتصل بشبكة اللوحة
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الافتتاح · ٨
Notes: لا تملك كل القطع؟ Wokwi يحاكي ESP32 مع الواي فاي وخادم الويب فعلًا، ومعظم الحساسات. والمختبرات في هذه الشرائح تعمل بلا أي قطعة.

## Slide 9
منهج كل محور
ستة أشياء في كل محور
١
🔎 الشرح الوافي — كل مصطلح جديد: ما هو؟ لماذا؟ متى نستخدمه؟ متى نتجنبه؟ + تجربة حيّة
٢
🧪 المختبر — محاكاة تحرّكها بيدك، والسطر المنفَّذ من الكود يضيء
٣
🔧 التركيب — قطعة قطعة على ESP32 بأطرافها الصحيحة
٤
✍️ الكود سطرًا سطرًا — مترجم فعلًا ومُجرَّب، وموجود في الحقيبة
٥
✅ اختبر نفسك — صح أم خطأ، وأسئلة تكشف الفهم
٦
👩‍🏫 كيف تدرّسها؟ — أخطاء الطلاب الشائعة ونشاط صفي جاهز
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الافتتاح · ٩
Notes: الشرح الوافي هو طلب المدرّب بعد الجزء الأول: لا مصطلح بلا شرح كامل.

## Slide 10
١
المحور ١
القراءة التماثلية
من «هل؟» إلى «كم؟»… بأربعة آلاف درجة
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
القراءة التماثلية · ١٠
Notes: في الجزء الأول قرأنا الزر: مضغوط أو لا. اليوم نقرأ «كم»: كم دار المقبض؟ كم الضوء؟ كم الحرارة؟

## Slide 11
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
تقرأ جهدًا متغيرًا بـ analogRead وتفهم الرقم ٠–٤٠٩٥
٢
تعرف لماذا تختلف أرقام ESP32 عن الأونو، وكيف تعدّل أكواده
٣
تحوّل نطاقًا إلى نطاق بـ map
٤
تقرأ الجهد الحقيقي بـ analogReadMilliVolts وترسم القراءة
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
القراءة التماثلية · ١١

## Slide 12
Notes: شغّل الواي فاي في التجربة: هذه الحقيقة سنحتاجها في المحاور ٨–١٣. لهذا وضعنا كل الحساسات التماثلية على 34 و35. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 13
Notes: هذا أكثر خطأ عند المعلمين القادمين من الأردوينو. اجعلهم يكتبونه على بطاقة. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 14
Notes: ثلاثة أوضاع: ESP32 (الحساب النظري)، والأونو (للمقارنة: الرقم الأقصى ١٠٢٣)، و«الحقيقة»: قارئ ESP32 غير خطي عند الطرفين، يقرأ صفرًا تحت ٠٫١٤ فولت تقريبًا ويتشبّع قرب ٣٫١. لذلك أضافت Espressif الدالة analogReadMilliVolts التي تصحح القراءة. راقب الراسم أعلى اليمين. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 15
Notes: جرّب زر «اعكس»: سؤال جميل للطلاب: «متى نحتاج العكس؟» (إنارة تقوى كلما قلّ ضوء الغرفة). 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 16
Notes: نبّه: الطرفان الخارجيان للمقبض إلى 3V3 وGND، والأوسط إلى 34. لو وُضع الأوسط على طرف خارجي فلن يتغير شيء. 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 17
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 18
أداة مجانية مدهشة
الراسم التسلسلي: Tools ← Serial Plotter
📈
يرسم ولا يكتب
كل سطر أرقام يصير نقطة على خط يتحرك
🏷️
اسم:قيمة
اكتب <code>raw:2048 mV:1650</code> فيظهر كل اسم بلون
⚡
115200
السرعة نفسها في الكود وأسفل الراسم
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
القراءة التماثلية · ١٨
Notes: الطلاب يحبون الراسم أكثر من الأرقام. اطلب منهم تحريك المقبض بسرعة ثم ببطء ورؤية الشكل.

## Slide 19
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 20
✅ اختبر نفسك · المقبض في المنتصف تمامًا (١٫٦٥ فولت)
كم تعطي analogRead؟
أ
٥١٢
أ
٥١٢
هذا منتصف الأونو (١٠٢٣ ÷ ٢)
ب
٢٠٤٨
✓
٢٠٤٨
صحيح: نصف ٤٠٩٥
ج
١٦٥٠
ج
١٦٥٠
هذا الجهد بالمللي فولت: تعطيه analogReadMilliVolts
د
٢٥٥
د
٢٥٥
هذا ناتج map إلى ٢٥٥ كاملة، لا المنتصف
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
القراءة التماثلية · ٢٠

## Slide 21
Notes: 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 22
Notes: نشاط قصير يجعل العلاقة بين الدوران والرقم محسوسة في اليد. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 23
خلاصة المحور
جهد ← رقم من ٤٠٩٦ درجة ← map ← أي شيء تريده: هذه هي حاسة اللمس عند ESP32
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
القراءة التماثلية · ٢٣
Notes: المحور التالي: نستبدل المقبض بحساس ضوء… ونكتشف «مقسم الجهد».

## Slide 24
٢
المحور ٢
الضوء ومقسم الجهد
كيف «يرى» ESP32 النهار والليل؟
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الضوء ومقسم الجهد · ٢٤
Notes: سؤال افتتاحي: كيف تضيء أعمدة الشارع وحدها عند المغرب؟ الجواب في قطعة سعرها أقل من ريال.

## Slide 25
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
تشرح كيف تتغير مقاومة LDR مع الضوء
٢
تبني مقسم جهد يحوّل المقاومة إلى جهد يقرؤه ESP32
٣
تختار «عتبة» مناسبة من قراءات حقيقية
٤
تبني إنارة شارع ذكية
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الضوء ومقسم الجهد · ٢٥

## Slide 26
القطعة
LDR: مقاومة تتأثر بالضوء
☀️
في الضوء
مقاومتها صغيرة: نحو ١ كيلو أوم
🌙
في الظلام
مقاومتها كبيرة: مئات الكيلو أوم
🤔
المشكلة
ESP32 يقرأ <b>جهدًا</b> لا مقاومة… فكيف نحوّلها؟
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الضوء ومقسم الجهد · ٢٦
Notes: دع المعلمين يقيسون LDR بالملتيميتر مع تغطيتها بأيديهم: الرقم يقفز من ١ك إلى ١٠٠ك أمام أعينهم.

## Slide 27
Notes: حرّك المؤشر: في الضوء تصغر R1 فيرتفع جهد الطرف، وفي الظلام يحدث العكس. هذه القاعدة وحدها تفسر كل الكود التالي. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 28
Notes: حرّك «الضوء» ببطء من النهار إلى الليل: السماء تتغير، ومقاومة LDR تكبر، والجهد على 35 ينخفض، والقراءة تنخفض. حين تنزل تحت العتبة يضيء المصباح. ثم حرّك العتبة: عتبة عالية = يضيء مبكرًا عند الغروب. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 29
Notes: نقطة الالتقاء بين LDR والمقاومة هي «قلب» الدائرة. اجعل الطلاب يشيرون إليها قبل توصيل سلك 35. 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 30
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 31
الطريقة العلمية
كيف تختار العتبة الصحيحة؟
١
اطبع القراءة في ضوء الفصل العادي
مثلًا ٢٨٠٠
٢
اطبعها والحساس مغطى أو الأنوار مطفأة
مثلًا ٦٠٠
٣
اختر رقمًا في المنتصف
(٢٨٠٠ + ٦٠٠) ÷ ٢ = ١٧٠٠
٤
جرّب عند الغروب وعدّل
العتبة تختلف من فصل لآخر ومن حساس لآخر
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الضوء ومقسم الجهد · ٣١
Notes: هذا درس في المنهج العلمي لا في البرمجة فقط: قياس ثم قرار. لا توجد عتبة «صحيحة» في الكتاب.

## Slide 32
مشكلة حقيقية
المصباح يرمش عند الغروب! والحل؟
😵
المشكلة
حين تكون القراءة قريبة من العتبة تتذبذب حولها (١٤٩٨، ١٥٠٢، ١٤٩٩…) فيضيء وينطفئ بسرعة
✅
الحل: عتبتان (Hysteresis)
أشعل تحت ١٤٠٠، ولا تطفئ إلا فوق ١٦٠٠. المسافة بينهما تمنع الرمش. هكذا يعمل منظم المكيف أيضًا
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الضوء ومقسم الجهد · ٣٢
Notes: تحدٍّ للمتقدمين: عدّل الكود ليستخدم عتبتين. التلميح: if (light < 1400) شغّل؛ else if (light > 1600) أطفئ.

## Slide 33
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 34
✅ اختبر نفسك
لو بدّلنا مكان LDR والمقاومة 10k… ماذا يحدث؟
أ
تتوقف الدائرة
أ
تتوقف الدائرة
المقسم يعمل في الحالتين
ب
تبقى كما هي
ب
تبقى كما هي
الجهد على الطرف يتغير بالاتجاه المعاكس
ج
ينعكس السلوك: الظلام يعطي قراءة كبيرة
✓
ينعكس السلوك: الظلام يعطي قراءة كبيرة
صحيح: فيجب عكس إشارة المقارنة في if
د
يحترق الحساس
د
يحترق الحساس
لا خطر: التيار صغير
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الضوء ومقسم الجهد · ٣٤

## Slide 35
Notes: 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 36
Notes: النشاط يربط البرمجة بخدمة المدرسة: توفير الكهرباء. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 37
خلاصة المحور
مقاومتان صغيرتان…
تحوّلان النهار والليل إلى رقم يفهمه ESP32
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الضوء ومقسم الجهد · ٣٧
Notes: المحور التالي: حساس رقمي يرسل الحرارة والرطوبة معًا… ونتعرف على «المكتبات».

## Slide 38
٣
المحور ٣
الحرارة والرطوبة
حساس رقمي… ومكتبة تختصر مئة سطر… ومُرحِّل يشغّل الأجهزة الكبيرة
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الحرارة والمكتبات · ٣٨
Notes: هذا أول حساس «ذكي» في الدورة: فيه شريحة صغيرة تقيس وترسل النتيجة أرقامًا جاهزة.

## Slide 39
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
تفرّق بين DHT11 وDHT22 وتختار المناسب
٢
تثبّت مكتبة وتستعملها
٣
تتعامل مع القراءة الفاشلة nan بأمان
٤
تشغّل مروحة عبر مُرحِّل حسب الحرارة
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الحرارة والمكتبات · ٣٩

## Slide 40
اختر حساسك
DHT11 الأزرق أم DHT22 الأبيض؟
DHT11
DHT22
🌡️ الحرارة
٠ إلى ٥٠° · دقة ±٢°
−٤٠ إلى ٨٠° · دقة ±٠٫٥°
💧 الرطوبة
٢٠–٨٠٪ · ±٥٪
٠–١٠٠٪ · ±٢٪
🔢 الأرقام
أعداد صحيحة فقط
بكسر عشري واحد
⏱️ القراءة
مرة كل ثانية
مرة كل ثانيتين
💰 السعر
أرخص
أغلى قليلًا وأدق بكثير
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الحرارة والمكتبات · ٤٠
Notes: للفصول والمعارض: DHT22 يستحق الفرق. الكود نفسه لكليهما، فقط DHT11 بدل DHT22 في سطر واحد.

## Slide 41
Notes: مكتبتا هذا المحور: DHT sensor library (من Adafruit)، وستطلب تثبيت Adafruit Unified Sensor معها: اضغط Install All. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 42
Notes: لاحظ: القراءة لا تتغير لحظيًا مع المؤشر، بل كل ثانيتين: هذا حد الحساس الحقيقي. ارفع الحرارة فوق الحد: تدور المروحة. ثم «افصل سلك البيانات»: القراءة nan، والكود يتجاهلها بأمان. ثم جرّب DHT11: الأرقام تصبح صحيحة بلا كسور. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 43
Notes: تنبيه سلامة إلزامي في كل حصة: المرحّل يعزل الطالب عن الكهرباء العالية فقط إذا لم يلمس أحد الأطراف العلوية. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 44
Notes: إن كان الحساس بأربع أرجل (بلا لوحة صغيرة): الرجل الثالث لا تُوصل، وضع مقاومة 10k بين رجل البيانات و3V3. 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 45
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 46
مفهوم جديد
المؤشر الشرطي: سطر واحد بدل if/else
📝
الطويل
<code>if (t > limit) digitalWrite(fan, HIGH);<br>else digitalWrite(fan, LOW);</code>
⚡
المختصر
<code>digitalWrite(fan, t > limit ? HIGH : LOW);</code><br>الشرط ؟ القيمة إن صح : القيمة إن لم يصح
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الحرارة والمكتبات · ٤٦
Notes: ليس إلزاميًا للطلاب الصغار. يكفي أن يقرؤوه ويفهموه.

## Slide 47
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 48
✅ اختبر نفسك
ظهرت «nan» في الشاشة التسلسلية… ما أول ما تفحصه؟
أ
سرعة الشاشة التسلسلية
أ
سرعة الشاشة التسلسلية
السرعة الخاطئة تعطي رموزًا غريبة لا nan
ب
سلك البيانات ونوع الحساس في الكود
✓
سلك البيانات ونوع الحساس في الكود
صحيح: nan = لا بيانات صحيحة وصلت من الحساس
ج
المروحة
ج
المروحة
المروحة لا علاقة لها بالقراءة
د
كلمة مرور الواي فاي
د
كلمة مرور الواي فاي
لا واي فاي في هذا المشروع
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الحرارة والمكتبات · ٤٨

## Slide 49
Notes: 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 50
Notes: في المحور العاشر ستظهر هذه القراءات على الجوال مباشرة، فتصبح محطة أرصاد متصلة. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 51
خلاصة المحور
حساس ذكي + مكتبة + مرحّل = جهاز يقيس ويقرر ويشغّل أجهزة البيت
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الحرارة والمكتبات · ٥١
Notes: المحور التالي: نقيس المسافة بالصوت… ونحمي ESP32 من الخمسة فولت.

## Slide 52
٤
المحور ٤
الموجات فوق الصوتية
كيف يرى الخفاش في الظلام؟ ولماذا يحتاج ESP32 مقاومتين إضافيتين؟
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الموجات فوق الصوتية · ٥٢
Notes: قصة الخفاش: يصرخ صرخات لا نسمعها، ويعرف بُعد الفريسة من زمن عودة الصدى. حساسنا يفعل الشيء نفسه.

## Slide 53
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
تحسب المسافة من زمن الصدى
٢
تقيس زمن النبضة بـ pulseIn
٣
تحمي طرف ESP32 من ٥ فولت بمقسم جهد
٤
تبني حساس ركن تتسارع نغماته
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الموجات فوق الصوتية · ٥٣

## Slide 54
الفكرة في ثلاث خطوات
اصرخ… انتظر الصدى… احسب
📢
Trig: أرسل
نبضة ١٠ ميكروثانية تطلق ٨ موجات بتردد ٤٠ كيلوهرتز لا تسمعها الأذن
⏱️
Echo: انتظر
يبقى Echo عاليًا حتى يعود الصدى: مدته هي زمن الذهاب والعودة
🧮
احسب
المسافة = الزمن × ٠٫٠٣٤٣ ÷ ٢ (سرعة الصوت ٣٤٣ م/ث، والموجة ذهبت وعادت)
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الموجات فوق الصوتية · ٥٤
Notes: اسأل الطلاب: لماذا نقسم على ٢؟ كثيرون ينسون أن الموجة قطعت المسافة مرتين.

## Slide 55
Notes: المهلة 30000 ميكروثانية = نحو ٥ أمتار ذهابًا وإيابًا. أبعد من ذلك = «لا صدى» فنعيد 999. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 56
Notes: لا توجد مقاومة 2k؟ استعمل مقاومتين 1k على التوالي. أو 1k و2.2k (تعطي ٣٫٤ فولت: مقبول). 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 57
Notes: اسحب الجدار بعيدًا: الموجة تأخذ وقتًا أطول. قرّبه تحت ٥٠ سم: تبدأ النغمات وتتسارع. فعّل الصوت 🔊. ثم اضغط «Echo بلا مقسم»: يظهر ٥ فولت أحمر يومض على الطرف. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 58
Notes: المقاومة 1k من Echo إلى نقطة الالتقاء، و2k من نقطة الالتقاء إلى GND، والسلك إلى 27 من نقطة الالتقاء. أكثر خطأ: عكس المقاومتين فيصل ١٫٧ فولت فقط ولا يُقرأ HIGH. 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 59
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 60
حدود الحساس
متى يخطئ HC-SR04؟
📏
المدى
من ٢ سم إلى ٤ أمتار تقريبًا
🧸
الأسطح الناعمة
القماش والإسفنج تمتص الصوت
📐
الزوايا المائلة
ترد الصدى بعيدًا عن الحساس
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الموجات فوق الصوتية · ٦٠
Notes: تجربة: قيسوا المسافة إلى دفتر ثم إلى وسادة ثم إلى جدار مائل.

## Slide 61
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 62
✅ اختبر نفسك · مقسم 1k (أعلى) و2k (أسفل) على Echo ٥ فولت
كم فولتًا يصل إلى GPIO27؟
أ
١٫٦٧ فولت
أ
١٫٦٧ فولت
هذا لو عكسنا المقاومتين
ب
٣٫٣٣ فولت
✓
٣٫٣٣ فولت
صحيح: ٥ × ٢ ÷ (١ + ٢)
ج
٥ فولت
ج
٥ فولت
المقسم يخفض الجهد
د
٢٫٥ فولت
د
٢٫٥ فولت
هذا لو كانتا متساويتين
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الموجات فوق الصوتية · ٦٢

## Slide 63
Notes: 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 64
Notes: مشروع إنساني مؤثر، ومناسب لمعارض الابتكار. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 65
خلاصة المحور
صرخة لا نسمعها…
وساعة إيقاف دقيقة… ومقاومتان تحميان الشريحة
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الموجات فوق الصوتية · ٦٥
Notes: المحور التالي: حساس يرى حرارة الأجسام المتحركة… وبازر يعزف الألحان.

## Slide 66
٥
المحور ٥
الحركة والصوت
حساس يرى حرارة الأجسام… وبازر يعزف ويحذّر
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الحركة والصوت · ٦٦
Notes: سؤال: كيف تضيء أنوار الممرات حين نمر؟ وكيف يعرف جهاز الإنذار أن لصًا دخل؟

## Slide 67
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
تشرح كيف يكشف PIR الحركة ولماذا لا يرى الساكن
٢
تضبط مقبضي الحساسية والزمن
٣
تصدر نغمات وألحانًا بـ ledcWriteTone
٤
تبني إنذار متسلل بصوت وضوء
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الحركة والصوت · ٦٧

## Slide 68
PIR = Passive InfraRed
كيف يرى الحساس حرارة جسمك؟
🔥
كل جسم دافئ يشع
جسمك يطلق أشعة تحت حمراء لا تراها العين
🔮
العدسة البيضاء
تقسم الغرفة إلى «مناطق». الحساس يقارن المناطق ببعضها
🚶
التغيّر هو الإشارة
حين تنتقل الحرارة من منطقة لأخرى = حركة ← OUT = HIGH
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الحركة والصوت · ٦٨
Notes: «سلبي» لأنه لا يرسل شيئًا (بخلاف حساس الموجات الذي يصرخ). يستقبل فقط.

## Slide 69
على ظهر الوحدة
مقبضان وجسر صغير: اضبطها قبل البرمجة
🎚️
Sx: الحساسية
المدى من ٣ إلى ٧ أمتار تقريبًا
⏲️
Tx: زمن البقاء
كم يبقى HIGH بعد الكشف: من ٣ ثوانٍ إلى ٥ دقائق
🔁
جسر H / L
H: يجدد الزمن ما دامت الحركة. L: نبضة واحدة ثم يرتاح
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الحركة والصوت · ٦٩
Notes: نصيحة للفصل: أدر مقبض الزمن إلى أقصى اليسار (٣ ثوانٍ) لترى النتائج بسرعة.

## Slide 70
Notes: اضغط «امشِ»: كلما انتقل الشخص بين مناطق المخروط صار OUT = HIGH لثلاث ثوانٍ وانطلق الإنذار. ثم «قف ساكنًا»: بعد ثلاث ثوانٍ يعود LOW رغم وجود الشخص! هذا أهم درس: PIR يرى التغيّر لا الوجود. ثم اضغط «شغّل اللحن» واستمع. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 71
صوت ESP32
ثلاث طرق لإصدار الصوت
الأمر
ماذا يفعل؟
متى؟
<code>tone(pin, 1000, 50)</code>
نغمة بتردد ومدة (مثل الأونو)
تنبيه قصير بسيط
<code>ledcWriteTone(pin, 440)</code>
نغمة مستمرة حتى نغيرها
الألحان والصفارات
<code>ledcWriteTone(pin, 0)</code>
صمت
إنهاء أي صوت
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الحركة والصوت · ٧١
Notes: قبل ledcWriteTone يلزم ledcAttach(pin, 2000, 8) مرة في setup. البازر «السلبي» فقط يعزف نغمات؛ «الإيجابي» يصدر نغمة واحدة ثابتة.

## Slide 72
Notes: خبر جميل: وحدة HC-SR501 تُغذّى بـ ٥ فولت لكن خرجها ٣٫٣ فولت، فلا تحتاج مقسم جهد. اقرأ دائمًا ورقة بيانات القطعة. 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 73
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 74
Notes: اجعل الطلاب يبحثون عن ترددات النوتات ويكتبون لحنًا قصيرًا يعرفونه. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 75
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 76
✅ اختبر نفسك
الإنذار يعمل وحده في أول ٢٠ ثانية بعد التشغيل… لماذا؟
أ
الحساس لم يتأقلم بعد مع الغرفة
✓
الحساس لم يتأقلم بعد مع الغرفة
صحيح: يحتاج نحو ٣٠ ثانية بعد التشغيل
ب
البازر معطل
ب
البازر معطل
البازر يعمل لأنه أصدر صوتًا
ج
الكود خاطئ
ج
الكود خاطئ
الكود سليم، ولهذا وضعنا delay(30000)
د
الطرف 33 لا يصلح
د
الطرف 33 لا يصلح
33 طرف آمن ومن ADC1
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الحركة والصوت · ٧٦

## Slide 77
Notes: 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 78
Notes: لعبة تُعلّم حدود الحساس بالتجربة: الحركة البطيئة جدًا والحواجز الزجاجية. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 79
خلاصة المحور
PIR يرى التغيّر لا الوجود…
والبازر يتكلم بالترددات
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الحركة والصوت · ٧٩
Notes: المحور التالي: أول محرك في الدورة: السيرفو الذي يتحرك إلى أي زاوية نريدها.

## Slide 80
٦
المحور ٦
محرك السيرفو
محرك يذهب إلى الزاوية التي تطلبها… ويبقى فيها
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
السيرفو · ٨٠
Notes: أمثلة: ذراع بوابة المواقف، وجهاز تغذية الأسماك، وعين الروبوت. وفي مشروع «لمسة تراث» استعملنا محركات مشابهة.

## Slide 81
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
تشرح كيف يفهم السيرفو الزاوية من عرض النبضة
٢
تثبّت مكتبة ESP32Servo وتستعملها
٣
تحرّك السيرفو بنعومة بحلقة for
٤
تبني بوابة ذكية تُفتح حين تقترب سيارة
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
السيرفو · ٨١

## Slide 82
من الداخل
ماذا يوجد داخل الصندوق الأزرق؟
⚙️
محرك صغير
سريع وضعيف
🔩
تروس
تبطئه وتقوّيه
🎛️
مقاومة متغيرة
تعرف الزاوية الحالية
🧠
دائرة تحكم
تقارن المطلوب بالحالي وتصحح
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
السيرفو · ٨٢
Notes: السيرفو «مغلق الحلقة»: يقيس موضعه ويصحح نفسه. لهذا يبقى في زاويته حتى لو دفعته.

## Slide 83
Notes: حرّك الزاوية: النبضة الخضراء تتسع وتضيق. ٥٠٠ ميكروثانية = ٠°، و٢٤٠٠ = ١٨٠°، تتكرر كل ٢٠ مللي ثانية (٥٠ مرة في الثانية). ثم «سيارة تقترب»: البوابة تُفتح بنعومة، تنتظر، ثم تُغلق. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 84
خاص بـ ESP32
لماذا مكتبة ESP32Servo لا Servo العادية؟
❌
Servo.h
مكتبة الأونو تعتمد مؤقتات شريحة AVR: لا تعمل على ESP32
✅
ESP32Servo.h
الأوامر نفسها تمامًا، لكنها تستعمل LEDC داخل ESP32
🎯
attach(18, 500, 2400)
حدود النبضة: عدّلها إن لم يصل سيرفوك إلى ٠ أو ١٨٠ بالضبط
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
السيرفو · ٨٤
Notes: ثبّتها من Library Manager: ابحث عن ESP32Servo (للمؤلف Kevin Harrington).

## Slide 85
⚠️ الطاقة
السيرفو يسحب تيارًا كبيرًا لحظة الحركة
🔴
الأحمر ← VIN (٥ فولت)
لا من 3V3: منظّم اللوحة ضعيف
🟤
البني ← GND
أرضي مشترك مع ESP32
🟠
البرتقالي ← 18
إشارة ٣٫٣ فولت تكفي
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
السيرفو · ٨٥
Notes: علامة نقص الطاقة: اللوحة تعيد التشغيل وحدها كلما تحرك السيرفو (Brownout). الحل: مصدر ٥ فولت منفصل للسيرفوهات المتعددة، مع GND مشترك.

## Slide 86
Notes: ثبّت عصا آيس كريم على ذراع السيرفو لتكون ذراع البوابة. الحساس يواجه الطريق. 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 87
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 88
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 89
✅ اختبر نفسك · كلما تحرك السيرفو أعادت اللوحة التشغيل
ما السبب الأرجح؟
أ
الكود خاطئ
أ
الكود خاطئ
الكود لا يسبب إعادة تشغيل
ب
الطرف 18 لا يصلح
ب
الطرف 18 لا يصلح
18 طرف آمن
ج
نقص الطاقة لحظة الحركة
✓
نقص الطاقة لحظة الحركة
صحيح: السيرفو سحب تيارًا فانخفض الجهد (Brownout). غذّه من مصدر أقوى
د
المكتبة قديمة
د
المكتبة قديمة
المكتبة لا تسبب انهيار الطاقة
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
السيرفو · ٨٩

## Slide 90
Notes: 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 91
Notes: المشروع يجمع المحور الأول والسادس في ٥ أسطر. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 92
خلاصة المحور
نبضة أعرض…
زاوية أكبر. والنعومة سرّها حلقة for صغيرة
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
السيرفو · ٩٢
Notes: المحور التالي: محرك يدور بلا توقف… ونتحكم في سرعته واتجاهه بجسر H.

## Slide 93
٧
المحور ٧
محرك التيار المستمر
كيف نغيّر الاتجاه والسرعة… دون أن نحرق ESP32؟
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
محرك DC وجسر H · ٩٣
Notes: هذا المحور يجهّز عجلات السيارة في المحور الثاني عشر.

## Slide 94
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
تشرح لماذا لا يُوصل المحرك بطرف ESP32 مباشرة
٢
تفهم جسر H وكيف يعكس الاتجاه
٣
تتحكم بالسرعة عبر PWM والاتجاه عبر IN1 وIN2
٤
تكتب دالة drive واحدة لكل الحركات
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
محرك DC وجسر H · ٩٤

## Slide 95
لماذا نحتاج درايفر؟
طرف ESP32 أمام المحرك
طرف ESP32
محرك DC صغير
⚡ الجهد
٣٫٣ فولت
٦–١٢ فولت
🔌 التيار
نحو ٢٠ مللي أمبير
٢٠٠–١٠٠٠ مللي أمبير
🔁 الاتجاه
اتجاه واحد
يحتاج عكس القطبية
⚠️ الخطر
—
يولّد جهدًا عكسيًا عند التوقف
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
محرك DC وجسر H · ٩٥
Notes: المحرك يحتاج تيارًا أكبر بخمسين مرة مما يعطيه الطرف. توصيله مباشرة قد يتلف الطرف أو الشريحة كلها.

## Slide 96
Notes: اضغط «أمامًا»: يُغلق S1 وS4 فيمر التيار في المحرك من اليسار لليمين. «خلفًا»: S2 وS3 فينعكس التيار والدوران. حرّك المؤشر: الرقم الموجب أمام والسالب خلف وحجمه السرعة. ثم «S1+S3 معًا»: تماس قاتل. الدرايفر الحقيقي يمنعه، وهذا سبب وجوده. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 97
الدرايفر L298N: ستة أطراف تتحكم بمحركين
🏎️
ENA / ENB
السرعة: نرسل لها PWM (انزع الجسر الصغير عليها)
🔁
IN1 / IN2
اتجاه المحرك A: (HIGH, LOW) أمام · (LOW, HIGH) خلف
🔁
IN3 / IN4
اتجاه المحرك B بالطريقة نفسها
🔋
12V
طاقة المحركات من بطارية منفصلة
⏚
GND
مشترك بين البطارية وESP32: إلزامي
🌡️
المشتت
L298N يستهلك نحو ٢ فولت حرارة. البديل الأحدث TB6612
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
محرك DC وجسر H · ٩٧
Notes: لماذا GND المشترك؟ لأن الجهد يُقاس بين نقطتين: IN1 = HIGH لا معنى له للدرايفر إن لم يشترك معنا في «الصفر».

## Slide 98
Notes: ركّب كل شيء والبطارية مفصولة. افحص، ثم صِل البطارية آخر شيء. 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 99
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 100
لماذا لا يدور تحت سرعة معيّنة؟
منطقة الموت (Dead zone)
😴
الملاحظة
drive(60) لا يدور، بل يطنّ فقط
💡
السبب والحل
الاحتكاك يحتاج حدًا أدنى من الجهد (غالبًا فوق ٩٠–١٢٠). اجعل أقل سرعة في مشروعك فوقه
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
محرك DC وجسر H · ١٠٠
Notes: اطلب من كل مجموعة اكتشاف رقم منطقة الموت لمحركها: يختلف بين المحركات ومع البطارية.

## Slide 101
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 102
✅ اختبر نفسك
المحرك يدور عكس المطلوب… ما أسهل حل؟
أ
اعكس سلكي المحرك على OUT1 وOUT2
✓
اعكس سلكي المحرك على OUT1 وOUT2
صحيح: أو بدّل in1 وin2 في الكود
ب
غيّر البطارية
ب
غيّر البطارية
البطارية لا تحدد الاتجاه
ج
اشترِ درايفر جديدًا
ج
اشترِ درايفر جديدًا
الدرايفر سليم
د
استعمل طرفًا آخر لـ ENA
د
استعمل طرفًا آخر لـ ENA
ENA للسرعة لا للاتجاه
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
محرك DC وجسر H · ١٠٢

## Slide 103
Notes: 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 104
Notes: نشاط يربط PWM بالقياس الحقيقي، ويكشف أثر البطارية الضعيفة. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 105
خلاصة المحور
الإشارة للاتجاه…
والحجم للسرعة… والدرايفر درع ESP32
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
محرك DC وجسر H · ١٠٥
Notes: انتهى العالم المادي. من المحور التالي: ESP32 يتصل بالعالم.

## Slide 106
٨
المحور ٨
الواي فاي
ESP32 يدخل الشبكة… مثل أي جوال
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الواي فاي · ١٠٦
Notes: من هنا يبدأ ما لا يستطيعه الأونو أبدًا. قل للمعلمين: «كل ما سبق كان تمهيدًا لهذه اللحظة».

## Slide 107
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
تشرح الشبكة والراوتر وعنوان IP بلغة يفهمها طالب الابتدائي
٢
تبحث عن الشبكات وتقرأ قوة الإشارة
٣
توصل ESP32 بشبكة المدرسة وتعرف عنوانه
٤
تشخّص أشهر أربعة أسباب لفشل الاتصال
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الواي فاي · ١٠٧

## Slide 108
Notes: تنبيه عملي مهم: كثير من شبكات المدارس «معزولة» (Client isolation): الجوال لا يرى الأجهزة الأخرى. الحل: راوتر صغير خاص بالمعمل، أو وضع AP في المحور الثاني عشر. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 109
Notes: ESP32-C5 الأحدث يدعم 5GHz، لكن DevKit V1 الذي نستعمله لا يدعمها. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 110
Notes: أضف «جدارًا خرسانيًا» في التجربة: يأخذ نحو ١٠–١٢ dBm. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 111
Notes: لعنوان ثابت: WiFi.config قبل WiFi.begin، أو احجز العنوان في إعدادات الراوتر (أنظف). 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 112
Notes: ابدأ بـ scanNetworks: لاحظ أن شبكة 5G لا تظهر. ثم جرّب ثلاث حالات فشل: Teachers-5G، وكلمة مرور خاطئة، وبعد ٦٠ مترًا. أخيرًا الحالة الناجحة: تابع الرسائل الأربع بين الراوتر وESP32 (DHCP) حتى يظهر العنوان 192.168.1.50 تحت اللوحة. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 113
Notes: نشاط ٥ دقائق مدهش: كل مجموعة تشغّله وتقارن عدد الشبكات وأقواها في أماكن مختلفة من المدرسة. 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 114
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 115
دليل التشخيص
لا يتصل؟ أربعة أسباب تغطي ٩٠٪ من الحالات
العَرَض
السبب
الحل
نقاط إلى الأبد
الشبكة 5GHz
شبكة 2.4GHz أو نقطة اتصال الجوال
WL_CONNECT_FAILED
كلمة مرور خاطئة
انسخها حرفًا حرفًا (المسافات والحروف الكبيرة)
يتصل وينقطع
إشارة ضعيفة (أقل من −٨٠)
قرّب اللوحة أو مقوٍّ للإشارة
متصل والجوال لا يصل
شبكة ضيوف معزولة
راوتر خاص بالمعمل أو وضع AP
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الواي فاي · ١١٥
Notes: نصيحة ذهبية للحصص: فعّل «نقطة الاتصال» في جوالك بشبكة 2.4GHz واسم وكلمة مرور بسيطين. هذه شبكة المعمل المضمونة.

## Slide 116
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 117
✅ اختبر نفسك
الجوال على بيانات الشركة 4G… هل يفتح 192.168.1.50؟
أ
نعم، العنوان صحيح
أ
نعم، العنوان صحيح
العنوان محلي داخل الشبكة فقط
ب
لا، يجب أن يكون على الشبكة نفسها
✓
لا، يجب أن يكون على الشبكة نفسها
صحيح: 192.168 عناوين «داخل الحي» لا تُرى من الإنترنت
ج
نعم إن كانت الإشارة قوية
ج
نعم إن كانت الإشارة قوية
الإشارة لا تغير مكان الجوال الشبكي
د
فقط في iPhone
د
فقط في iPhone
كل الجوالات سواء
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الواي فاي · ١١٧

## Slide 118
Notes: 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 119
Notes: نشاط علمي حقيقي: هكذا يخطط مهندسو الشبكات. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 120
خلاصة المحور
اسم شبكة، وكلمة مرور، وعنوان: ESP32 الآن جار للجوال في الحي نفسه
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الواي فاي · ١٢٠
Notes: المحور التالي: الجوال يطرق باب ESP32… وESP32 يفتح له صفحة ويب.

## Slide 121
٩
المحور ٩
خادم الويب
ESP32 يصنع موقعًا صغيرًا… والجوال يتصفحه
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
خادم الويب · ١٢١
Notes: هذه «اللحظة التي لا تُنسى» التي وعدنا بها في الجزء الأول: أول ليد يُضاء من الجوال.

## Slide 122
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
تشرح العميل والخادم والطلب والرد
٢
تقرأ رابطًا (URL) وتعرف معنى كل جزء
٣
تربط كل مسار بدالة بـ server.on
٤
تكتب صفحة HTML عربية بأزرار تتحكم في ليد
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
خادم الويب · ١٢٢

## Slide 123
Notes: رمز ٢٠٠ = تم بنجاح، و٤٠٤ = غير موجود. اطلب من الطلاب تذكر آخر مرة رأوا «404» على موقع. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 124
Notes: تجربة سريعة: اكتب الرابط يدويًا في متصفح الجوال بدل الضغط على الزر: يعمل! هذا يكشف أن الزر مجرد رابط. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 125
Notes: اضغط «أشعل» على شاشة الجوال: الطلب يخرج من الجوال ويمر بالراوتر ويصل ESP32، فيتلون السطر server.on("/on")، ويضيء الليد، ثم يعود الرد الأخضر. ثم اكتب /abc: يعود 404 أحمر. لاحظ سجل HTTP أسفل الوسط. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 126
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 127
Notes: لماذا HTML؟ لأنها اللغة التي يفهمها كل متصفح. الطلاب الذين تعلموا HTML في الحاسب سيجدونها مألوفة جدًا. 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 128
🚀 جرّبه الآن
خمس خطوات من الرفع إلى الجوال
١
غيّر ssid وpass إلى شبكتك (2.4GHz)
٢
ارفع وافتح الشاشة التسلسلية على 115200
٣
انسخ العنوان الذي يظهر: مثل 192.168.1.50
٤
الجوال على الشبكة نفسها ← المتصفح ← اكتب العنوان
٥
اضغط «أشعل»… 🎉 وصوّر وجوه الطلاب — لا يعمل؟ راجع جدول التشخيص في المحور الثامن
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
خادم الويب · ١٢٨
Notes: في Wokwi: خادم الويب يعمل فعلًا! اتبع تعليمات «Wokwi IoT Gateway» أو استعمل مشروعًا جاهزًا فيه WebServer.

## Slide 129
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 130
✅ اختبر نفسك · كتبت 192.168.1.50/ON فظهر «Not found»
لماذا لم يجد الصفحة؟
أ
العنوان خطأ
أ
العنوان خطأ
العنوان صحيح، فقد رد الخادم
ب
الواي فاي ضعيف
ب
الواي فاي ضعيف
رد الخادم يعني أن الاتصال يعمل
ج
المسار المسجل /on بحروف صغيرة
✓
المسار المسجل /on بحروف صغيرة
صحيح: /ON و/on مساران مختلفان
د
يجب كتابة المنفذ 80
د
يجب كتابة المنفذ 80
المنفذ ٨٠ افتراضي
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
خادم الويب · ١٣٠

## Slide 131
Notes: 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 132
Notes: الجزء الأخير ممتع جدًا: الطلاب يكتشفون أن أي جهاز على الشبكة يستطيع التحكم… ومن هنا نقاش الأمان. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 133
خلاصة المحور
طلب ← دالة ← رد: ثلاث كلمات تشرح كل مواقع الإنترنت…
وليد فصلك
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
خادم الويب · ١٣٣
Notes: المحور التالي: الاتجاه المعاكس: ESP32 يرسل قراءات الحساسات إلى الجوال حيّة.

## Slide 134
١٠
المحور ١٠
لوحة تحكم إنترنت الأشياء
حساسات تظهر حيّة على الجوال… ومنزلق يحرك سيرفو
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
لوحة التحكم IoT · ١٣٤
Notes: هنا نجمع المحاور ١ و٢ و٣ و٦ و٩ في مشروع واحد: هذا هو إنترنت الأشياء.

## Slide 135
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
تشرح لماذا نفصل الصفحة عن البيانات
٢
ترسل القراءات بصيغة JSON
٣
تجعل الصفحة تسأل كل ثانيتين بـ fetch
٤
تقرأ قيمة من الرابط بـ server.arg لتحريك سيرفو
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
لوحة التحكم IoT · ١٣٥

## Slide 136
المشكلة
لماذا لا تتحدث الأرقام وحدها؟
🙋
الخادم لا يبادر
تذكّر: العميل هو من يسأل دائمًا
🔄
إعادة التحميل؟
تعيد الصفحة كلها كل مرة: بطيء ويومض
💡
الحل
الصفحة مرة واحدة… ثم «سؤال صغير» كل ثانيتين عن الأرقام فقط
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
لوحة التحكم IoT · ١٣٦
Notes: هذه الفكرة تسمى AJAX، وتستعملها كل التطبيقات: واتساب يسأل باستمرار «هل وصلت رسائل؟».

## Slide 137
Notes: في C++ نبني JSON كنص بالجمع. للمشاريع الكبيرة توجد مكتبة ArduinoJson. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 138
Notes: كل ثانيتين يخرج طلب GET /data من الجوال ويعود JSON أخضر فتتحدث الأرقام. حرّك «حرارة الفصل»: ينتظر الجوال حتى السؤال التالي. ثم اضغط زر الليد على شاشة الجوال، وحرّك «منزلق الجوال»: يخرج /servo?a=… ويدور السيرفو على اللوحة. أوقف التحديث التلقائي لترى المشكلة التي حلّها. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 139
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 140
Notes: هذا كود JavaScript يعمل في الجوال لا في ESP32! ESP32 يرسله فقط داخل الصفحة. فكرة مذهلة للطلاب: برنامجان بلغتين في جهازين يتعاونان. 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 141
الأمان
أي أحد على الشبكة يستطيع التحكم! فماذا نفعل؟
🛡️
constrain
لا تثق بالأرقام القادمة: قصّها إلى الحدود الآمنة
🔐
شبكة خاصة
راوتر المعمل بكلمة مرور، أو وضع AP بكلمة مرور
🧑‍🏫
نقاش أخلاقي
لو تحكّم زميل بمشروعك دون إذن: هل هذا مقبول؟
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
لوحة التحكم IoT · ١٤١
Notes: المواطنة الرقمية جزء من الدرس: الطلاب يكتشفون الثغرة بأنفسهم في نشاط المحور التاسع، فتكون فرصة رائعة للنقاش.

## Slide 142
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 143
✅ اختبر نفسك
لماذا نرسل JSON كل ثانيتين بدل إعادة تحميل الصفحة؟
أ
لأن ESP32 لا يستطيع إرسال HTML
أ
لأن ESP32 لا يستطيع إرسال HTML
أرسل HTML في المحور السابق
ب
لأن JSON أجمل
ب
لأن JSON أجمل
الجمال ليس السبب
ج
لأن الجوال يمنع إعادة التحميل
ج
لأن الجوال يمنع إعادة التحميل
لا يمنع
د
لأنه أصغر بكثير ولا تومض الصفحة
✓
لأنه أصغر بكثير ولا تومض الصفحة
صحيح: ٢٧ حرفًا بدل ١٥٠٠، والصفحة ثابتة والأرقام فقط تتغير
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
لوحة التحكم IoT · ١٤٣

## Slide 144
Notes: 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 145
Notes: لحظة ربط مذهلة بين العالم المادي والرقمي يعيشها الفصل كله. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 146
خلاصة المحور
الصفحة مرة…
والبيانات كل ثانيتين… والأوامر في الرابط: هذا هو إنترنت الأشياء
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
لوحة التحكم IoT · ١٤٦
Notes: المحور التالي: لوحتان تتكلمان مباشرة… بلا راوتر ولا إنترنت.

## Slide 147
١١
المحور ١١
ESP-NOW
لوحة تكلّم لوحة… بلا راوتر ولا إنترنت ولا كلمة مرور
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
ESP-NOW · ١٤٧
Notes: هذا ما استعملناه في مشروع «لمسة تراث»: الروبوت الأول يبلغ الروبوت الثاني بالتحرك للخطر الأقل. كل ذلك بـ ESP-NOW.

## Slide 148
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
تقارن ESP-NOW بالواي فاي وتختار المناسب
٢
تعرف عنوان MAC لكل لوحة
٣
ترسل رسالة منظمة (struct) بالبث أو إلى لوحة محددة
٤
تستقبل بدالة استدعاء وتبني جرسًا لاسلكيًا
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
ESP-NOW · ١٤٨

## Slide 149
Notes: في WRO: مسابقات كثيرة تمنع الاتصال بشبكات خارجية، وESP-NOW لا يحتاج أي شبكة. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 150
Notes: نشاط: كل مجموعة تطبع MAC لوحتها وتلصقه عليها بشريط ورقي. ستحتاجونه طوال المحور. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 151
Notes: اضغط زر المرسل A: في وضع البث تصل الرسالة إلى B وC معًا في نحو ٢ مللي ثانية. ثم اختر «B فقط»: الرسالة الخاصة تصل B وحدها. ثم ابعد C إلى ٢٥٠ مترًا وأعد البث: الرسالة لا تصل. لاحظ أن count يزيد مع كل ضغطة: هكذا يعرف المستقبل أنها رسالة جديدة. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 152
Notes: لماذا volatile على المتغير؟ لأن الدالة تعمل في «خلفية» النظام: الكلمة تخبر المترجم أن القيمة قد تتغير فجأة. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 153
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 154
Notes: الكود الكامل في الحقيبة فيه أيضًا الليد ورقم الرسالة. ونسخة NowMAC تطبع عنوان اللوحة. 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 155
اختر الأداة المناسبة
الواي فاي أم ESP-NOW أم البلوتوث؟
الواي فاي + ويب
ESP-NOW
البلوتوث
📱 الجوال
✅ أي متصفح
❌
✅ بتطبيق
🛜 يحتاج راوتر
نعم (أو AP)
لا
لا
⚡ السرعة
٥٠–٣٠٠ مللي ثانية
نحو ٢ مللي ثانية
١٠–٥٠ مللي ثانية
📏 المدى
مدى الراوتر
حتى ٢٠٠ متر
١٠–٣٠ مترًا
🎯 مثالي لـ
لوحات التحكم
روبوتات تتعاون
تحكم قريب بالجوال
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
ESP-NOW · ١٥٥
Notes: البلوتوث موضوع الجزء الثالث إن شاء الله، مع الإنترنت السحابي.

## Slide 156
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 157
✅ اختبر نفسك · مسابقة تمنع أي شبكة
كيف يتكلم الروبوتان؟
أ
خادم ويب
أ
خادم ويب
يحتاج شبكة أو AP
ب
عبر الإنترنت
ب
عبر الإنترنت
ممنوع وغير متاح
ج
ESP-NOW
✓
ESP-NOW
صحيح: مباشر بعناوين MAC بلا أي شبكة
د
لا يمكن
د
لا يمكن
ممكن تمامًا
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
ESP-NOW · ١٥٧

## Slide 158
Notes: 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 159
Notes: هكذا تعمل أنظمة النداء في المستشفيات والمطاعم. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 160
خلاصة المحور
عنوان ثابت، واستمارة مشتركة، ودالة تنادى وحدها: لوحتان تتكلمان في جزء من الثانية
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
ESP-NOW · ١٦٠
Notes: المحور التالي: نجمع المحركات والحساس والويب… في سيارة تقودها من جوالك وتحمي نفسها.

## Slide 161
١٢
المحور ١٢
السيارة المتصلة
محركان + حساس + خادم ويب = سيارة تقودها من جوالك… ولا تصطدم
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
السيارة المتصلة · ١٦١
Notes: هذا مشروع الدمج الأكبر: المحاور ٤ و٧ و٩ معًا، مع فكرتين جديدتين: وضع AP، وmillis.

## Slide 162
🎯 بنهاية هذا المحور تستطيع أن
أهداف المحور
١
تجعل ESP32 يصنع شبكته الخاصة (AP)
٢
تقود محركين من أزرار على الجوال بالضغط المطوّل
٣
تفحص المسافة دوريًا بـ millis دون إيقاف الخادم
٤
تضع «الأمان قبل الأوامر» في منطق السيارة
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
السيارة المتصلة · ١٦٢

## Slide 163
Notes: نصيحة: اجعل اسم كل سيارة مختلفًا (ESP32-Car-1، -2…) حتى لا يتصل الطلاب بسيارة غيرهم. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 164
Notes: هذه أهم مهارة برمجية في الدورة للمستقبل: كل مشروع حقيقي يعمل «عدة أشياء معًا» يستعمل millis. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 165
Notes: اضغط مطوّلًا على ⬆️: السيارة تتقدم والشعاع الأزرق أمامها هو الحساس. وجّهها نحو صندوق: حين تصل ٢٠ سم يتحول الشعاع أحمر وتقف وحدها رغم ضغطك! ثم عطّل الحماية وجرّب: تصطدم. هذا درس «الأمان قبل الأوامر»: القرار الأخير للحساس لا للجوال. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 166
خريطة التوصيل
أطراف السيارة الكاملة
القطعة
الطرف
ملاحظة
⚙️ المحرك الأيسر
ENA 14 · IN1 16 · IN2 17
كما في المحور السابع
⚙️ المحرك الأيمن
ENB 32 · IN3 21 · IN4 22
32 من ADC1 لكنه مخرج PWM ممتاز
📏 HC-SR04
Trig 26 · Echo 27
Echo عبر مقسم 1k/2k
🔋 الطاقة
بطارية ٧٫٤–١٢ فولت ← L298N
منظّم L298N يعطي ٥ فولت ← VIN
⏚ الأرضي
GND مشترك
البطارية والدرايفر وESP32 والحساس
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
السيارة المتصلة · ١٦٦
Notes: منظّم ٥ فولت على L298N يمكنه تغذية ESP32 عبر VIN إذا كانت البطارية أقل من ١٢ فولت والجسر 5V-EN موضوع. أو باور بنك منفصل للوحة (أكثر استقرارًا).

## Slide 167
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 168
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 169
تحديات للمتقدمين
طوّر سيارتك
🏎️
منزلق السرعة
أضف input range ومسار /speed?v=… كما في لوحة التحكم
💡
أضواء ذكية
LDR يشغّل المصابيح الأمامية في الظلام
🤖
الوضع الآلي
زر «آلي»: تتجنب العوائق وحدها كسيارة الأردوينو ٢
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
السيارة المتصلة · ١٦٩
Notes: التحدي الثالث يدمج الدورتين: سيارة الأردوينو ٢ الذاتية + تحكم الجوال.

## Slide 170
Notes: 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 171
✅ اختبر نفسك
انقطع اتصال الجوال والسيارة تتقدم… ماذا يحدث؟
أ
تقف فورًا
أ
تقف فورًا
لا يصل /go?d=s فتبقى dir = f
ب
تستمر حتى يوقفها الحساس أمام عائق
✓
تستمر حتى يوقفها الحساس أمام عائق
صحيح: لهذا حماية الحساس ضرورية. تحدٍّ: أضف «إن لم يصل أمر خلال ثانية فقف»
ج
تعود للخلف
ج
تعود للخلف
لا يوجد كود لذلك
د
تنطفئ اللوحة
د
تنطفئ اللوحة
اللوحة تعمل
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
السيارة المتصلة · ١٧١

## Slide 172
Notes: 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 173
Notes: نشاط ختامي حماسي. صوّروه للمعرض. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 174
خلاصة المحور
شبكة تصنعها السيارة…
وساعة لا تنام… وحساس له الكلمة الأخيرة
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
السيارة المتصلة · ١٧٤
Notes: المحور الأخير: الفصل الذكي، مشروع التخرج الذي يجمع الدورة كلها.

## Slide 175
١٣
المحور ١٣
مشروع التخرج: الفصل الذكي
يحسّ بالحرارة والضوء والحركة… يقرر وحده… ويتصل بجوال المعلم
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الفصل الذكي · ١٧٥
Notes: مشروع يستعمل أغلب المحاور، ويمكن تعليقه فعلًا في الفصل.

## Slide 176
المواصفات
ماذا يفعل الفصل الذكي؟
الطبقة
القطع
السلوك
👁️ يحسّ
DHT22 (4) · LDR (35) · PIR (33)
حرارة ورطوبة وضوء وعدد مرات الحركة
🧠 يقرر
if كل ثانيتين
حرارة فوق ٣٠ ← مروحة · حركة في الظلام ← إنارة
⚙️ يتحرك
مُرحِّل (19) · ليد (23) · بازر (13)
المروحة والإنارة والإنذار
📡 يتصل
خادم ويب + JSON
لوحة على الجوال + «وضع الحراسة» بعد الدوام
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الفصل الذكي · ١٧٦
Notes: وضع الحراسة: المعلم يفعّله من جواله قبل مغادرة الفصل؛ أي حركة بعدها تطلق الإنذار وتظهر تنبيهًا أحمر على الجوال.

## Slide 177
Notes: الكود الكامل في الحقيبة (١١٠ أسطر) مع الصفحة وJSON. اطلب من المعلمين قراءته وتحديد رقم المحور لكل جزء. 🖱️ اضغط للانتقال بين الخطوات.

## Slide 178
مشروع التخرج للطلاب: من الفكرة إلى المعرض
🔍
١. المشكلة
ما الذي يزعجنا في فصلنا؟ الحر؟ الأنوار المنسية؟
🧩
٢. الطبقات
ماذا يحس؟ ماذا يقرر؟ ماذا يحرّك؟ بمن يتصل؟
🧪
٣. قطعة قطعة
جرّب كل حساس وحده قبل الدمج
🔗
٤. الدمج
ابدأ بالخادم ثم أضف قطعة بعد قطعة
📱
٥. الواجهة
صفحة عربية جميلة بأسماء الفريق
🎤
٦. العرض
دقيقتان: المشكلة، الحل، العرض الحي
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الفصل الذكي · ١٧٨
Notes: الخطوة الثالثة أهم خطوة: أغلب المشاريع الفاشلة دمجت كل شيء دفعة واحدة.

## Slide 179
التقييم
كيف تقيّم مشروع طالبك؟
المعيار
ممتاز
يحتاج تحسينًا
👁️ الحساسات
قراءات صحيحة مع حماية nan والمقسم
أرقام غريبة أو خطر على الأطراف
🧠 المنطق
عتبات مقاسة + millis
أرقام من الكتاب + delay طويل
📡 الاتصال
JSON وتحديث تلقائي وconstrain
إعادة تحميل يدوية
🎤 العرض
يشرح كل طبقة ويجيب عن «لماذا»
يقرأ من الورقة
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الفصل الذكي · ١٧٩
Notes: وزّع هذا الجدول على الطلاب من أول يوم: يعرفون ما المطلوب.

## Slide 180
Notes: اضغط أي ملف لتنزيله. غيّر اسم الشبكة وكلمة المرور في أكواد الويب قبل الرفع. 💡 هذه الأداة تفاعلية بالكامل في منصة جذور، فاعرضها من المنصة إن أمكن.

## Slide 181
خطة جاهزة (١ من ٢)
الأسابيع ١–٤: العالم المادي
١
الأسبوع ١: القراءة التماثلية والضوء
المقبض، map، LDR والعتبة
٢
الأسبوع ٢: الحرارة والمسافة
المكتبات والمرحّل، الموجات ومقسم Echo
٣
الأسبوع ٣: الحركة والصوت والسيرفو
إنذار، لحن، بوابة
٤
الأسبوع ٤: المحركات
جسر H وL298N ودالة drive
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الفصل الذكي · ١٨١
Notes: حصتان في الأسبوع تكفيان. هذه الأسابيع يمكن تدريسها في Wokwi بالكامل إن لم تتوفر القطع.

## Slide 182
خطة جاهزة (٢ من ٢)
الأسابيع ٥–٨: العالم المتصل
١
الأسبوع ٥: الواي فاي وخادم الويب
IP، أول ليد من الجوال
٢
الأسبوع ٦: لوحة التحكم
JSON وfetch والسيرفو من الجوال
٣
الأسبوع ٧: ESP-NOW والسيارة
جرس لاسلكي، سيارة AP
٤
الأسبوع ٨: مشروع التخرج والمعرض
الفصل الذكي أو فكرة الطلاب
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الفصل الذكي · ١٨٢
Notes: اجعل الأسبوع الثامن معرضًا مفتوحًا لأولياء الأمور: الجوالات بأيديهم يتحكمون بمشاريع أبنائهم.

## Slide 183
القادم
الجزء الثالث: ESP32 والسحابة
☁️
الإنترنت السحابي
تحكم من أي مكان في العالم: MQTT ومنصات IoT
🔵
البلوتوث
تطبيقات الجوال وأجهزة BLE
📷
ESP32-CAM
كاميرا وبث مباشر وتعرف على الصور
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الفصل الذكي · ١٨٣
Notes: كل ما بنيناه (الحساسات وJSON والخادم) هو الأساس المباشر للجزء الثالث.

## Slide 184
نشاط ختامي — عشر دقائق
خطتي مع طلابي
١
اختر مشكلة حقيقية في مدرستك يحلها مشروع متصل
٢
اكتب طبقاته الأربع: يحسّ، يقرر، يتحرك، يتصل
٣
حدد القطع والأطراف من خريطة الأطراف الموحدة
٤
شارك فكرتك مع زميلك واسمع رأيه
10:00
١٠ دقائق
🌳 جذور · ESP32 للمعلمين ٢
الفصل الذكي · ١٨٤
Notes: عشر دقائق ختامية. اجمع الأفكار: كثير منها يصلح لمعارض الابتكار ومسابقات WRO.

## Slide 185
🌳
شكرًا لكم
ESP32 أحسّ… وقرر… وتحرك… واتصل. والآن دور طلابكم
ESP32 للمعلمين ٢ · إعداد وتقديم: أ. محمد زيتون
Notes: اختم: «في الجزء الأول أضاء طلابكم ليدًا. اليوم يستطيعون بناء فصل ذكي يكلّم جوالًا. هذا هو الفرق الذي تصنعونه».